## Slide 1: GLAVA RISBE IN KOSOVNICA
Martin Knuplež,
OŠBI

## Slide 2: GLAVA RISBE
V nadaljevanju smo narisali posamezne sestavne dele in jih kotirali. To so delavniške risbe.
Na list smo narisali celotni izdelek in na njem označili s pozicijskimi številkami različne sestavne dele. To je sestavna risba.
SESTAVNA RISBA
DELAVNIŠKE RISBE
Inženirji in tehniki rišejo risbe na posebne liste za tehnično risanje. List ima dva dela: zgoraj polje za risanje in spodaj posebno tabelo, ki se imenuje glavarisbe.
POLJE ZA RISANJE
GLAVA RISBE

## Slide 3: GLAVA RISBE
V glavi risbe je obvezno navedeno tudi merilo, v katerem je risba narisana.
V glavi risbe so podatki o narisanem predmetu, o osebi, ki je predmet konstruirala – narisala in o osebi, ki je preverila skladnost narisanega predmeta s predpisi. Vsi podatki morajo biti napisani s tehnično pisavo.
Podatki o osebi, ki je preverila ustreznost načrta.
Podatki o načrtovalcu izdelka
IME IZDELKA (OBVEZNO SAMO VELIKE ČRKE!)
ČE JE SKICA, NARIŠI /
Zapleten predmet je lahko narisan na več risbah, zato je obvezna tudi zaporedna številka risbe.

## Slide 4: KOSOVNICA
Naloga:
Nariši kosovnico za svoj izdelek in jo izpolni (na sliki je prikazan primer).
Pozicije vpisujemo od glave risbe navzgor, da jih je možno dodajati.
Zapišemo ime posameznega dela izdelka.
Zapišemo, koliko je enakih kosov posamezne pozicije.
Zapišemo vrsto materiala, iz katerega bo del izdelan.
Zapišemo mere sestavnega dela v mm.
Kosovnica je tabela, ki jo lahko narišemo nad glavo risbe, lahko pa je tudi na posebnem listu. Če je na posebnem listu, jo izpolnjujemo od zgoraj navzdol, če pa je nad glavo risbe, pa od glave navzgor, da lahko dodajmo vrstice za morebitne spremembe pri izdelku. V kosovnici so navedeni podatki o posameznem sestavnem delu izdelka.

## Slide 5: VESELO NA DELO! 
Če si narisal skice za tu predstavljen izdelek, lahko kosovnico prepišeš.