## Slide 1: KOTIRANJE
Martin Knuplež,
OŠBI

## Slide 2: KOTIRANJE
Kotiranje imenujemo vpisovanje mer ali kot, ki naj jih ima dokončno izdelan predmet.
Osnovna pravila pri kotiranju tehniških risb navaja standard SIST ISO 129.
26
40
10 mm
7 mm
2 mm
Oblika predmeta
vidni rob
pomožna kotirna črta
kotirna črta
kotirna puščica
kotirna mera (kotirna številka)
OSNOVNI ELEMENTI KOTIRANJA
v milimetrih – mm ne pišemo!, velikost 4 mm
dolžina 4 mm
širina 2 mm

## Slide 3
Pravilno kotirane višine predmeta
OSTALA PRAVILA KOTIRANJA
Navpične robove kotiramo tako, da list zavrtimo za 90° v desno in zapišemo mere nad kotirno črto.
26
40
Oblika predmeta
25
12

## Slide 4
26
OSTALA PRAVILA KOTIRANJA
30
26
30
Na vidne robove ne smemo postavljati kotirnih črt!
napačno!
pravilno!

## Slide 5
22
OSTALA PRAVILA KOTIRANJA
12
20
Na pomožne kotirne črte ne smemo postavljati kotirnih črt!
napačno!
pravilno!
40
22
12
20
40

## Slide 6
22
OSTALA PRAVILA KOTIRANJA
12
20
Pomožne kotirne črte ne smejo sekati kotirnih črt, zato kotiramo najprej krajše robove in šele potem daljše!
napačno!
pravilno!
40
22
12
20
40
10 mm od skrajnega
roba

## Slide 7
OSTALA PRAVILA KOTIRANJA
Pri kotiranju kratkih robov, podaljšamo kotirno črto in rišemo puščici z zunanje strani.
8
9
8
30
47
Pri kotiranju več zaporednih kratkih robov, rišemo kotirno piko, ki nadomesti dve kotirni puščici.

## Slide 8: KOTIRANJE RAVNIH ROBOV
NALOGE:
1. Na kotirne črte vriši puščice in kotirno piko!
- vidni rob
- pomožna kotirna črta
- kotirna črta
- kotirna pika
- kotirna puščica
- kotirna mera
3. S črtami poveži izraze in dele na risbi:
2. Zmeri dolžine robov in pravilno vpiši kotirne številke!
4. Na risbi manjka ena kotirna črta. vriši jo in pripiši ustrezno kotirno mero!

## Slide 9: KOTIRANJE KROGOV
presečišče dveh srednjic:
- točka, kamor zapičimo šestilo
- središče kroga
30
8
10 mm
30
8
30
42
6.
12
74
Napačno kotiranje položaja kroga
30
42
21
27
74
Pravilno kotiranje položaja kroga

## Slide 10: KOTIRANJE LOKOV
R19
R7
51
48
98

## Slide 11: KOTIRANJE KOTOV