## Slide 1: CiciCAD osnove risanja 1
Martin Knuplež,
OŠBI

## Slide 2: PRIPRAVA LISTA ZA RISANJE
Nastavitev barve ozadja (lista)
1. Izberi Sistemska
2. Potrdi
1. Izbira privzete predloge lista za risanje
2. Risbo shrani v mapo cicicad / risbe
Ime datoteke: Osnove risanja 1
KAJ LAHKO GRE NAROBE PRI SPROTNEM SHRANJEVANJU?
Včasih nerodno kliknemo nekoliko višje in namesto gumba Shrani, kliknemo gumb Nova risba s privzeto predlogo.
Novo risbo zapri (desni zgornji vogal – spodnji x in ponovno bo vidna tvoja risba.
3. Klikni gumb Cela risba

## Slide 3: Spreminjanje zapisov v glavi risbe
1. Povečava
Z drsnikom (na desnem robu) se pomakni do glave risbe.
2. Z desno miškino tipko klikni na besedilo. Odpre se okno, kjer izberi Lastnosti.
4. Klikni
Linearni premik
5. Prvi klik – začetek premika.
Besedilo je v okvirčku.
Drugi klik – konec premika.
6. Spremeni širino znakov v % na 70 in razmik med znaki 8.
3. Vpiši naslov risbe:
CiciCAD – OSNOVE RISANJA
Spremembe potrdi z Enter.

## Slide 4: Izpolnjena glava risbe
Naloga:
Po vzorcu na prejšnji prosojnici spremeni zapise v glavi risbe.
Risbo med delom večkrat shrani!

## Slide 5: Risanje navpičnih in vodoravnih pomožnih črt
1. Vključi
Pomožne črte
2. Pravokotni način risanja (premikanja objektov) pomeni, da lahko rišemo le vodoravne in navpične črte oziroma premikamo narisane predmete le vodoravno ali navpično, ne pa tudi poševno.
3. Črta med dvema točkama
4. Določanje točk z miškinim kazalčkom (privzeto – samodejna izbira)
1. klik
2. klik
lega miškinega kazalčka
CiciCAD riše pomožne črte kot tanke črtkane črte, ki potekajo čez celotno risbo.
5. Kazalec miške se spremeni v velik križ, ki poteka čez celotno polje.
1. klik
2. klik

## Slide 6: Risanje vzporednic na določeni oddaljenosti
8. Risanje vzporednic zaključiš, če pritisneš desno miškino tipko in klikneš x.
1. Vključi Pomožne črte
Če želiš risati navadne polne črte, samo izključiš pomožne črte
3. Vpiši številko (brez enote mm) in pritisni Enter
2. Vzporednice na oddaljenosti
2a. V statusni vrstici se pojavi opis
6. Prej narisani vzporednici nariši še eno, ki naj bo oddaljena 10 mm.
7. Nariši še 4 vodoravne vzporednice, ki naj bodo medsebojno oddaljene 15 mm.
4. Miškin kazalček se spremeni v kvadratek s + v sredini. Vzporednico narišeš na tisto stran, na kateri je +.
5. Za vpisovanje novega odmika vzporednice, pritisni desno miškino tipko.

## Slide 7: Risanje črt
4. Opazimo, da pri izrisovanju črt nismo bili dovolj natančni.
1. Izključi
Pomožne črte
2. Vključi
Črta med dvema točkama
2a. Miškin kazalček se spremeni v velik križ.
3. Prvi klik – začetna točka črte (presečišče križa nastavi na presečišče pomožnih črt!)
4. Drugi klik – končna točka črte (presečišče križa nastavi na presečišče pomožnih črt!)
Povečava dela risbe
1. Klikni samo 1x.
Nič se ne zgodi. Ko zapelješ miškin kazalček na polje za risanje se spremeni v +
2. Prvi klik – začetna točka okvirja povečave
3. Drugi klik – končna točka okvirja povečave

## Slide 8: Izbiranje črt in brisanje
Prikaz cele risbe
(1 x klikni)
1. Klikni in pridrži LEVI GUMB MIŠKE ter diagonalno vleci preko črt, ki jih želiš izbrati
2. Spusti levi gumb miške ...
Prikaz cele risbe
Izbiranje skupine črt in brisanje
3. Črte so izbrane (pozelenijo od veselja )
4. Klikni gumb radirka - Briši
ali
gumb Delete na tipkovnici
Po brisanju klikni gumb Cela risba
1a. Izbereš lahko tudi posamezno črto tako, da klikneš nanjo z LEVIM MIŠKINIM GUMBOM.
1b. Če držiš tipko Shift (Dvigalka) lahko s klikanjem na črte z levim gumbom miške dodajaš izbrane črte.

## Slide 9: Določanje začetne in končne točke črte s presečišči dveh elementov
3. Kazalček se spremeni v kvadratek s + v sredini. Program ob kliku izbere + (plusu) najbližje presečišče.
1. klik – začetna točka črte
4. + (plusa) ni potrebno nastavljati natančno na presečišče, ki je osamljeno. Dovolj je, da je presečišče črt v delčku kvadrata.
2. klik – končna točka črte
5. Orodje odložiš s klikom na desni gumb miške.
6. Preveri natančnost risanja s klikom na gumb
Prikaži del risbe
ali
Povečaj pogled
1. Črta med dvema točkama
2. Določanje začetne in končne točke s presečišči dveh črt

## Slide 10: Risanje lomljenke
Lomljenka je črta, ki ima ob koncu 1. črte hkrati začetek 2. črte itd.
1. Lomljenka
2. Črta med dvema točkama
3. Začetno točko bomo pokazali s presečiščem dveh elementov
1. klik
3. klik
5. klik
2. klik
4. klik
Orodje odložiš s klikom na DESNI gumb miške.
4. Vmesne točke bomo določali z miškinim kazalčkom. Orodja za določanje točk lahko menjavamo kar med risanjem črt.
5. Za risanje poševnih črt moramo izklopiti pravokotni način risanja.
5. Končno točko bomo spet pokazali s presečiščem dveh elementov.

## Slide 11: Nastavitev pisave
1. klikni na orodje ABC
2. Vpiši želeno besedilo in pritisni Enter.
3. Besedilo (v okvirčku) bomo odložili na presečišče dveh črt
NASTAVITEV PISAVE
ZAKLJUČEK NASTAVITEV
Preveri in nastavi pisavo na zapisane vrednosti
Dodajanje besedila na risbo
4. Po kliku na presečišče, nadaljujemo z novim besedilom.
5. Konec dodajanja besedila

## Slide 12: Izbira vseh pomožnih črt in brisanje
3. Prenesi v skupino Izbrani
4. Potrdi
2. Izberi
Pomožne črte
1. klikni na gumb Izberi skupine
Vse pomožne črte so izbrane.
Izbrane pomožne črte zbriši z gumbom Radirka ali Delete na tipkovnici

## Slide 13: Spreminjanje debeline in tipa črt
Spreminjanje debeline črt
Spreminjanje tipa črt
1. Izberemo črto
(klikni nanjo z levim miškinim gumbom)
2. Prikaži lastnosti elementov
(klikni gumb)
3. Spremenimo debelino črte
Vidni robovi imajo debelino 0,5,
vse ostale črte pa debelino 0

## Slide 14: Črte, urejene po debelini in tipu