## Slide 1: Seštevanje nevzporednih sil

## Slide 2
Nevzporedne sile delujejo na telo v različnih smereh. Prijemališče nevzporednih sil ni nujno v isti točki. S seštevanjem takšnih sil prav tako dobimo rezultanto, ki nadomesti vse sile.
Velikost rezultante ni enaka seštevku velikosti vseh sil. Upoštevati moramo, da sile delujejo v različnih smereh. Njihove velikosti se zato ne seštejejo kot števila.
Nevzporedne sile seštevamo geometrijsko.
Pri seštevanju sta možna dva postopka:

## Slide 3: Paralelogramsko pravilo
To pravilo večinoma uporabljamo pri seštevanju dveh nevzporednih sil.
  Sili vzporedno premaknemo v isto prijemališce. Dobimo dve stranici paralelograma.
  Drugi dve stranici paralelograma dobimo z risanjem vzporednic skozi pušcici prvih dveh sil.
  Rezultanta je diagonala paralelograma s prijemališčem v isti točki, kot sta prijemališči obeh sil in puščico v presečišču vzporednic.

## Slide 4: Primer:
Ladjo vlečemo po ozkem kanalu tako, da jo privežemo na dve vrvi in jo vlečemo iz obeh bregov. Sili v levi in desni vrvi sta 80 N. Sili delujeta na ladjo pod kotoma 30 glede na smer gibanja. Določi smer in velikost rezultante.
Podatki:
FL = FD = 80N
⍺ = 30
_____________
Fr =?

## Slide 5
Sili obeh vrvi narišemo v merilu. Izberemo smiselno merilo: 1 cm = 20N
Upoštevamo, da je kot med silama in smerjo gibanja ladje 30.
Iščemo rezultanto. To je ena sama sila, usmerjena po kanalu navzgor, ki bi imela enak učinek na ladjo, kot leva in desna sila skupaj.
Sili narišemo v istem prijemališcu pod medsebojnim kotom 60.
Narišimo vzporednico sile FL, da seka pušcico sile FD - premica p1 na sliki.
Narišimo vzporednico sile FD, da seka pušcico sile FL - premica p2 na sliki.

## Slide 6
Označimo presečišče obeh premic.
Med prijemališčem obeh sil in presečiščem obeh premic potegnemo črto in označimo silo.
Dobili smo rezultanto: prijemališče ima v skupnem prijemališču sil in puščico v presečišču vzporednic.
Izmerimo dolžino rezultante. Dobimo približno 7 cm. Glede na izbrano merilo je velikost rezultante:
Fr = 7*20N = 140N

## Slide 7: Večkotnik sil
Ta postopek uporabimo, ko seštevamo več nevzporednih sil naenkrat. Če seštevamo samo dve sili, temu postopku pravimo trikotniško pravilo, saj sili tvorita trikotnik.
Običajno pa ta postopek uporabimo, ko seštevamo več nevzporednih sil. Takrat dobimo večkotnik sil.
Postopek seštevanja sil je tak, da sile vzporedno premikamo in jih natovarjamo drugo na drugo.
Na puščico prve sile vzporedno prenesemo prijemališce druge sile.
Na puščico druge sile vzporedno prenesemo prijemališče tretje sile in tako naprej do zadnje sile.
Rezultanta je usmerjena daljica, ki povezuje prijemališče prve sile in puščico zadnje sile.

## Slide 8: Primer:
Na kroglo delujejo tri sile s prijemališčem v težišču krogle. Sile delujejo
pod koti 00, 300 in -900 glede na vodoravno os. Velikosti sil so 80 N, 40 N in 60N.
Grafično določi velikost in smer rezultante.
F1 = 80N
⍺1 = 00
F2 = 40N
⍺ 2 = 300
F3 = 60N
⍺ 3 = -900
Fr =?

## Slide 9
Narišemo sile v merilu: 1 cm = 10 N.
Prijemališče sil je v središču krogle, upoštevamo podane smeri sil (spodnja slika)
Sile vzporedno premikamo tako, da jih natovarjamo drugo na drugo (spodnja slika)
Najprej iz slike vzporedno premaknemo silo F1.
Silo F2 vzporedno premaknemo in jo natovorimo na silo F1 tako, da je njeno prijemališče na puščici sile F1.

## Slide 10
Postopek ponovimo za silo F3. Vzporedno jo premaknemo in jo natovorimo na silo F2 tako, da je njeno prijemališče na puščici sile F2.
Rezultanto dobimo tako, da povežemo prijemališče prve sile F1 in puščico zadnje sile F3.
S pomočjo merila odčitamo velikost rezultante: Fr = 120N