## Slide 1: Temperatura
1
Iz izkušenj vemo, da so telesa lahko različno »topla«.
Neposredno temperature ne moremo meriti.
Merimo jo lahko posredno, tako da vzporedno opazujemo
spreminjanje katere druge fizikalne lastnosti telesa, ki se da
z znanimi metodami meriti. Takšna lastnost so:
barva telesa,
oblika telesa,
mere telesa,
električna upornost,
kontaktna napetost.
Stanju telesa prilagojeni in največkrat umerjeni merilni
instrumenti pokažejo temperaturo. Imenujemo termometri.

## Slide 2
2
Kapljevinski termometer
Kapljevinski termometer je sestavljen iz posodice s termometrsko substanco (kapljevine) in iz kapilare, v katero je usmerjeno raztezanje termometrske substance zaradi temperaturnih sprememb
Enota
Enoto pri tem termometru je določil Celzij (A. Celzij, 1701-1744, prof. v Uppsali na Švedskem), in sicer pri naravnih pojavih, ki se dogajajo vedno pri isti temperaturi.
Poleg Celzija sta enoto stopinje za merjenje temperature uporabljala še Fahrenheit in Reaumur. Danes uporabljamo naslednje oznake:
stopinja Fahrenheita °F,
stopinja Celzija °C,
stopinja Reaumurja °R.

## Slide 3
3
Temperaturna enota °C je mednarodno veljavna enota v SI. Enote imajo med seboj naslednjo povezavo in praktično uporabnost.
Ledišče vode pri pn
Vrelišče vode pri pn
Znanstvenik
Fahrenheit
Celzij
Reaumur
32˚F
0˚C
0˚R
212˚F
100˚C
80˚R
Celzij je izbral temeljne točke tako, da se ujemajo z našim decimalnim sistemom. Oznaka °R ima le še zgodovinski pomen, oznaka °F pa je v rabi le še v nekaterih državah, kot sta Anglija, ZDA.

## Slide 4
4
Povezava med posameznimi stopinjami:
Absolutna ničla in Kelvinova lestvica
Pozneje so ugotovili, da se da določiti skala, ki je neodvisna od termometrske snovi, imenuje se termodinamična skala.
Ničla te skale leži pri T = -273,15 °C. Kelvine označimo s K.
Minimalno temperaturo Tmin = -273,15 °C opredelimo kot absolutno ničlo.

## Slide 5
5
Medsebojna povezava med absolutno temperaturo T in
relativno temperaturo T je:
Za praktično merjenje temperature ne zadostujeta samo dve fiksni temperaturi – ledišče in vrelišče vode. Zato so z mednarodnim dogovorom določili še celo vrsto temperaturnih točk izven intervala ledišče–vrelišče vode. Vse te temperaturne točke veljajo pri tlaku normalne atmosfere p0 = 1,013250 bar in se dajo zanesljivo ter razmeroma lahko pridobiti.
Kontrolne temperature | 
vrelišče helija | -268,94 °C
vrelišče kisika | -182,97 °C
vrelišče žvepla | 444,6 °C
tališče antimona | 630,5 °C
tališče srebra | 960,8 °C
tališče zlata | 1063 °C
tališče platine | 1769 °C

## Slide 6
6
Primeri: 1. Termometer je kazal T = 12 °C. Koliko je to Kelvina, Reaumurja in Fahrenheita?
2. Temperatura od 45˚C izrazi v K in ˚F.
Odgovor: 45˚C je 318,15 K in 113 ˚F

## Slide 7
7
3. Temperatura od 25K izrazi v ˚C in ˚F
T = T – 273,15 K
T = 25 – 273,15 = -248,15˚C
T˚F =9/5(T ˚C) + 32
T˚F =9/5(-248,15) + 32 = -414,67˚F
Odgovor: 25K je -248,15˚C in - 414, 67˚F
4. Temperatura od 120˚F izrazi v ˚C in K.

## Slide 8
8
Naloge (str.24):
1. Izmerili so temperaturo T = 240 °C. Kolikšna je
absolutna temperatura? (R: T = 513,15 K)
2. Kolikšna je relativna temperatura Celzija, če je absolutna
T = 400 K? (R: T = 126,85 °C)
3. Koliko je T = 15 °C v stopinjah F? (R: T = 59 °F)
4. Koliko stopinj F je T = -5 °C? (R: T = 23 °F)
5. Koliko stopinj C je T = 100 °F, T = 500 °F in T = 1000 °F?
(R: T = 37,78 °C, T = 260 °C, T = 537,78 °C)
6. Koliko stopinj C je T = -4 °F? (R: T = -20 °C)
7. Kako visoko temperaturo bi pokazal telesni termometer s Fahrenheitovo skalo, če jo Celzijev pokaže ϑ = 40°C? (R: ϑ = 104°F)
8. Izračunaj absolutno ničlo za Fahrenheitovo skalo!
(R: T = -459,67 °F)
9. Poišči temperaturo, ki je številčno enaka °C in °F!
(R: T= -40)
10. Določi absolutno ničlo za Reaumurjevo skalo!
(R: T = -218,52 °R)
11. Določi temperaturo, ki je številčno enaka v °F in °R!
(R: T = 25,6)

## Slide 9: Temperaturno raztezanje
9
Skoraj vsa telesa v naravi menjajo svoj volumen pri
spremembi temperature. S povečanjem temperature se
telesa širijo (raztezajo) z znižanjem temperature pa se
krčijo. Sprememba volumna zaradi spremembe
temperature je odvisna od snovi iz katerega je telo narejeno,
o spremembi temperature, od začetne dimenzije telesa in od
začetne oblike telesa ali se bo telo pretežno širilo linearno ali
prostorsko. Oblika telesa torej vpliva ali se bo telo pretežno
širilo linearno ali prostorsko.
l0
Δl
l1
LINEARNO RAZTEZANJE

## Slide 10
10
V nekih telesih je dolžina mnogo večja kot presek, zato se
bo dolžina znatno podaljša pod vplivom temperature. To je
v slučaju žic, cevi in votlih ali polnih palic različnih presekov.
Na skici je prikazana palica, kateri dovajamo toploto,
temperatura se ji bo spremenila od T1 do T2, dolžina pa se bo povečala za Δl
Kjer je:
α [K-1] - koeficient linearne temperaturne razteznosti
Δl [m] - raztezek palice
l0 [m] - začetna dolžina
T2-T1 [˚C] ali [K] - sprememba temperature

## Slide 11
11
Po raztezanju bo dolžina palice:
PROSTORNINSKO TEMPERATURNO RAZTEZANJE
x1
x2
z2
z1
Y1
y2
Na skici je prikazano telo katero se s porastom temperature širi v vse smeri. Za povečanje temperature

## Slide 12
12
bo porast volumna:
Končni volumen telesa po povišanju temperature bo:
Vrednost koeficientov α in β so podane v strojniškem priročniku oz. v tabelah
Pri idealnih plinih je glede na prvotni volumen pri T = 0°C.
V0 - prostornina [m3 ] pri T0 V1 - prostornina [m3 ] pri T1

## Slide 13
13
Vrednosti koeficienta α za nekatere snovi
Snov | 
aluminij | 0,000024
antimon | 0,000011
baker | 0,000017
beton | 0,000012
bron | 0,000018
čisto železo | 0,000017
jeklo | 0,000012
magnezij | 0,000026
medenina | 0,000018
nikelj | 0,000013
platina | 0,000009
siva litina | 0,000011
srebro | 0,000020
steklo | 0,000009
svinec | 0,000029
trde kovine | 0,000005
zlato | 0,000014
živo srebro | 0,0000606
Primeri:
1. Posoda velikosti 2 m x 1 m x 1 m je do roba napolnjena z bencinom pri temperaturi T0 = 20 °C. Koliko bencina steče čez rob posode, če se temperatura dvigne na T1 = 42 °C.

## Slide 14
14
2. Bakreni in jekleni pas imata pri temperaturi T0 = 20 °C
dolžino l0 = 50 cm. Za koliko mm se razlikujeta obe
dolžini pri temperaturi T1 = 100 °C?
Dolžina bakrenega pasu:
l 1 = l 0 ·(1 + α ·(T1 - T0))
= 0,5 m ·(1 + 0,0000165 K-1 ·(373 - 293) K) =0,50066 m
Dolžina jeklenega pasu:
l 1 = l 0 ·(1 + α · (T1 - T0)) =
0,5 m ·(1 + 0,0000125 K–1 ·(373 - 293) K) = 0,50048 m
Razlika obeh dolžin je 0,18 mm.
3. Dolžina bakrene žice na temperaturi 40˚C je 180 cm. Kolikšna je dolžina na temperaturi od 100˚C če je linearni koeficient širjenja α =17 · 10-6 K-1?

## Slide 15
15
4. Dolžina bakrene žice na temperaturi 80˚C je 140 cm. Za koliko se je žica skrčila in kolikšna je končna dolžina žice, če je temperatura zmanjšana za 60˚C. Linearni koeficient širjenja bakra ja α =17. 10-6 (K-1)?
5. Odprta posoda volumna 0,2 m3, je do vrha napolnjena z oljem za mazanje. Temperatura olja je 20˚C. Če se temperatura olja poveča na 60˚C, koliko bo olja izteklo iz posode? Koeficient širjenja olja je β = 0,00024 (K-1). Širjenje posode zanemarimo.
Odgovor: Iz posode izteče 0,00192 m3 olja.

## Slide 16
16
6. Posoda z volumnom 40 litrov je do vrha napolnjena z vodo posodo in vodo segrevamo od 20˚C do 80˚C. Koeficient širjenja materiala posode β = 24 .10-6 (K-1). Koliko vode se prelije iz posode, če je koeficient širjenja vode β = 0,000259 (K-1).
Odgovor: Iz posode se bo razlilo:
7. Bakrena žica temperature 70˚C se ohladi na 40˚C in pri
tem se skrči za 0,01275 m. Kolikšna je začetna in končna
dolžina žice? Koeficient toplotnega raztezka je 17 10-6 (K-1).
Rešitev: l1 = ……..[m], l2 = …….[m]

## Slide 17
17
Naloge (str. 26 – 27)
1. Kadar je temperatura T0 = -10 °C, je dolžina jeklenega mostu l0 = 200 m. Za koliko se poveča dolžina, ko se most segreje na T1 = 40 °C? (R: ∆ l = 0,12 m)
2. Aluminijasti drog je pri temperaturi T0 = 30 °C dolg l0 = 25 m. Za koliko je drog krajši pozimi, ko je njegova temperatura T1 = -20 °C? (R: ∆ l = 2,97 cm)
3. Bakrena palica ima pri temperaturi T0 = 0 °C dolžino l0 = 201 mm, palica iz cinka pa ima pri tej temperaturi dolžino l0 = 200 mm. Pri kateri temperaturi sta palici enako dolgi? Temperaturni koeficient raztezanja za baker je
α = 1,67 . 10–5 K-1, za cink pa α = 3,0 . 10–5 K-1.(R: T = 378 °C)
4. Z jeklenim merilom, ki je umerjeno pri temperaturi T0 = 20 °C, izmerimo dolžino pri temperaturi T1 = 10 °C in dobimo vrednost l 1 = 2580,2 mm. Kolikšna je prava vrednost dolžine? Linearni temperaturni koeficient raztezanja za jeklo je
α = 1,1 . 10–5 K-1. (R: l0 = 2579,9 mm)

## Slide 18
18
5. Obroču iz brona (α = 1,8 . 10–5 K–1) naj bi se premer D0 = 500 mm z ogrevanjem povečal na D1 = 501,5 mm. Izračunaj najmanjšo temperaturno razliko, ki je za to potrebna.
(R: ∆T = 166,66 °K)
6. Prostorninska razteznost petroleja je β = 1,0 . 10–3 K–1. Za koliko se skrči V0 = 1-liter petroleja, ko se ohladi z T0 = 20 °C na T1 = 0 °C? (R: ∆V = 0,02 l)
7. Na črpalki napolnijo 3000-litrsko valjasto cisterno do vrha z bencinom. Temperatura med polnjenjem je T0 = -10 °C. Nato kamion odpeljejo v garažo, kjer je temperatura T1 = +20 °C. Koliko bencina izteče iz cisterne, ko se cisterna in bencin segrejeta na temperaturo okolice? Volumenski temperaturni koeficient raztezanja za bencin je β = 1,2 . 10–3 K–1, linearni temperaturni koeficient raztezanja za jeklo je
α = 1,2 . 10–5 K–1. (R: ∆V = 104,76 l)

## Slide 19: Dodatne naloge