## Slide 1: KOVINE
Lastnosti kovin

## Slide 2
Kovine so materiali, za katere je značilen sijaj, lesk.
Med seboj imajo različne lastnosti, kljub temu pa jim je nekaj skupnih. V nadaljevanju boš spoznal-a nekaj osnovnih lastnosti kovin.

## Slide 3: Lastnosti
Fizikalne lastnosti
  gostota: večina med 7000 in 9000 kg/m3
  visoka tališča in vrelišča (izjema kovine 1. skupine (natrij ipd.) in živo srebro – edina kovina, ki je pri sobni temperaturi kapljevina)
  majhna temperaturna razteznost; pri segrevanju se jim dolžina le malo spremeni
  magnetne lastnosti
    feromagnetne kovine; Fe, Co, Ni; odzovejo se na bližino magneta
    ostale kovine nimajo izrazitih magnetnih lastnosti.

## Slide 4
Poskus za toplotno prevodnost kovin: taljenje voska
https://www.youtube.com/watch?v=akeb2d7hQ-A
Poskus za električno prevodnost:
https://www.youtube.com/watch?v=Y66PW1nIea0
  dobra toplotna prevodnost
  dobra električna prevodnost (oznaka G); prosti elektroni se lahko gibljejo skozi kristalno mrežo (kovinska vez) velikostni red G = 10^7 /Ωm
Za vse kovinske materiale je značilna dobra toplotna in električna prevodnost ter kovinski sijaj.

## Slide 5
Mehanske lastnosti
  elastična in plastična deformacija
  visoka žilavost, trdnost in trdota
  Testi trdote:
    Brinellov test: https://www.youtube.com/watch?v=RJXJpeH78iU
    Rockwell test: https://www.youtube.com/watch?v=G2JGNlIvNC4
    Vickrsov test: https://www.youtube.com/watch?v=7Z90OZ7C2jI
  Nateznostni preizkus: https://www.youtube.com/watch?v=D8U4G5kcpcM&t

## Slide 6
Kemijske lastnosti
  slaba odpornost proti koroziji; potrebna zaščita – cinkanje, kositranje, bromiranje, barvanje, lakiranje
  Aluminij – nastane oksidna plast, ki zaščiti kovino pred nadaljnjo oksidacijo
  obstojnost pri višjih temperaturah ni optimalna, saj hitreje poteka oksidacija

## Slide 7
Tehnološke lastnosti – pomembne so za obdelavo kovin
  livnost; izdelava ulitkov
  gnetljivost; možnost obdelave z valjanjem, vlečenjem, iztiskovanjem, kovanjem. Višja temperatura -> večja gnetljivost
  odrezovalnost; mehansko preoblikovanje (žaganje, vrtanje, piljenje, …)
  kovnost – lahko jih kujemo
  sposobnost spajanja (varjenje po sestavi podobnih kovin, spajkanje)
  možnost toplotne obdelave.

## Slide 8
Kovinam lahko izboljšujemo lastnosti. V ta namen jih obdelamo s posebnimi toplotnimi postopki, ki spremenijo strukturo kovine:
  kaljenje, https://www.youtube.com/watch?v=b2r5yd2Ci08
  žarjenje,
  normalizacija.
Pri vseh treh naštetih postopkih gre za segrevanje kovine in hitro ohlajanje.
Kaljenje konice rezila sekire, s čimer ji povečamo trdnost: https://www.youtube.com/watch?v=t4rtu53UafA .

## Slide 9: ZANIMIVOSTI – preberi, ne rabiš izpisovat

## Slide 10: Kovinska pena
Kovinska pena je celična struktura, sestavljena iz trdne kovine (pogosto aluminija) s porami, napolnjenimi s plinom, ki obsegajo več kot 75 % volumna strukture.
Uporablja se v medicinski protetiki, avtomobilski industriji (zmanjševanje teže vozila, dušenje zvoka, absorpcija energije ob nesrečah) v izmenjevalnikih toplote ali pa za izdelavo pohištva.

## Slide 11: Magnezij namesto jekla
V Pacific Northwest National Laboratory so razvili novo oblikovanje magnezija. Gre za iztiskanje materiala. Tako bi magnezij lahko uporabljali v avtomobilski industriji.
Magnezij je lažji od jekla in aluminija ter eden najpogostejših elementov na Zemlji. Nov postopek izboljša absorpcijo energije v magneziju, saj ustvarja nove mikrostrukture. To izboljša duktilnost materialov, da prenese večjo plastično deformacijo preden se zlomi.

## Slide 12: UNIOR
Tovarna Unior je bila ustanovljena leta 1919 kot Štajerska železoindustrijska družba.
So vodilni proizvajalec orodja in kovanih izdelkov v Sloveniji.
So eden izmed največjih izvoznikov v Sloveniji; izvažajo predvsem za avtomobilsko industrijo (VW, BMW, Audi, Renault, Volvo itd.) ter podjetja kot so Siemens Group, Bosch, Cimos.

## Slide 13: Vodni razrez
Vodni razrez je tehnološki postopek mehanske obdelave, ki ga lahko uporabljamo pri velikem naboru materialov. Eden redkih materialov, ki ga ne moremo rezati niti z vodnim curkom je kaljeno steklo.
Vodni razrez potek s koncentriranim curkom vode, v katerem je pomešan kremenčev pesek kot abrazivni material. Pri razrezu se ne spremeni mikrostruktura materiala ali ostale lastnosti, natančnost razreza pa je do 0,2 mm.
Pritisk vode do 6000 bar.

## Slide 14: Kovinsko steklo za 3D tisk
Za razliko od 3D tiska s termoplastičnimi materiali je tisk s kovinami zelo težaven. Največja težava je lastnost kovin, da se jih v naravnem stanju ne da iztiskati skozi šobo.
Zato so razvili postopek tiskanja s kovinskim steklom, ki se z višanjem temperature zmehčajo podobno kot termoplastični materiali. Razvito kovinsko steklo je iz cirkonija, titana, bakra, berilija in niklja.