## Slide 1: 4 PLINSKI ZAKONI
1
Zakone idealnih plinov uporabljamo za reševanje različnih
nalog. Vsi zakoni temeljijo na eksperimentalnem delu s
plini.
GAY-LUSSACOV ZAKON – IZOBARNA SPREMEMBA
p = konst.
T1, p, V1
m
začetno stanje
T2,p, V2
m
končno stanje
Preizkus lahko napravimo z valjasto posodo,
kamor s pomičnim batom zapremo določeno količino plina. Na bat damo utež, da imamo plin pod stalnim tlakom. Določimo vse termične veličine, ki nam podajo začetno stanje plina (T1,
V1 , p1). Plin segrejemo in znova določimo stanje. Ugotovimo, da sta se spremenila samo volumen in temperatura.

## Slide 2
2
Prostornina se ne glede na vrsto plina enako poveča pri enakem zvišanju temperature.
To končno stanje je dano z V2, p2 = p1 in T2. Z meritvami so dokazali:
1. da se je volumen povečal premo sorazmerno s temperaturo,
2. da se vsi idealni plini širijo enako.
Pri temperaturi 0 °C velja:
Prostornina vseh plinov se pri konstantnem tlaku za vsako stopinjo zvišane temperature poveča za 1/273,15 tiste prostornine,ki jo imajo pri 0˚C.
Kubični koeficient prostorninskega toplotnega raztezanja je:

## Slide 3
3
Prostornina telesa po ogrevanju je:

## Slide 4
4
S preureditvijo enačbe dobimo:
To je Gay-Lussacov zakon, ki pravi, da je volumen določene količine plina pri konstantnem tlaku premo sorazmeren z absolutno temperaturo.
Podobno velja za spremembo specifičnega volumna ali gostote pri stalnem tlaku:
p-V diagram za Gay-Lussacov zakon
p [Pa]
V [m3]
p = konst.

## Slide 5
5
Primeri: 1. Kolikšno prostornino zavzema V1 = 100 m3 plina, če ga segrevamo pri stalnem tlaku od T1 = 27 °C na T2 = 227 °C?
2. Kakšen volumen zavzema 5000 m3 nekega plina, če ga pri stalnem tlaku segrejemo od 20˚C na 120˚C?
Rešitev: V2= 6 706,48 [m3]
Rešitev: V2= 166,7 [m3]
3. Zrak temperature 20˚C se segreva pri stalnem tlaku do temperature 90˚C. Za koliko se mu poveča volumen, če je začetni volumen zraka 1m3?

## Slide 6
6
Rešitev: V2 –V1=ΔV= 0,238 [m3]
4. Plin temperature 15˚C in volumna 20 m3 segrevamo pri konstantnem tlaku, pri tem volumen naraste na 25 m3. Za koliko se temperatura poveča na koncu segrevanja.
Rešitev: T2 = 360 [K](87˚C)
5. V cilindru s premičnim batom (p = konst.) se nahaja 5 m3 zraka temperature 25˚C. Zrak se segreva do temperature 80˚C. Kolikšen je volumen zraka po segrevanju?

## Slide 7
7
Rešitev: V2= 5,92 [m3]

## Slide 8
8
Naloge (str. 30)
Kolikšen volumen zavzame V1 = 10000 m3 plina, ki se pri konstantnem tlaku segreje s T1 = 17˚C na 200˚C?
(R: V2= 16310,4m3)
se jim zmanjša volumen?

## Slide 9
9
BOYLE-MARIOTTOV ZAKON – IZOTERMNA SPREMEMBA
T = konst.
To je izkustveni zakon, ki sta ga prva in neodvisno drug od drugega ugotovila angleški fizik Robert Boyle in francoski fizik Edme Mariotte in ga dokazala s poskusom.