## Slide 1
1
BOYLE-MARIOTTOV ZAKON – IZOTERMNA SPREMEMBA
T = konst.
To je izkustveni zakon, ki sta ga prva in neodvisno drug od drugega ugotovila angleški fizik Robert Boyle in francoski fizik Edme Mariotte in ga dokazala s poskusom.

## Slide 2
2
V1, p1
V2, p2
T1
T2
p [Pa]
V [m3]
T = konst.
S poskusom so ugotovili, da se pri dvakrat večjem tlaku pomanjša volumen za polovico, pri trikrat večjem tlaku pa pade na tretjino prvotne vrednosti.
Iz tega sledi, da so prostornine enakih količin plina pri konstantni temperaturi obratno sorazmerne z absolutnim tlakom.
p-V diagram za Boyle-Mariottov zakon
To je Boyle-Mariottov zakon

## Slide 3
3
Podobno velja za spremembo specifičnega volumna ali
gostote plina pri stalni temperaturi v odvisnosti od tlaka.
Gostoto izračunamo iz kvocienta mase m in prostornine V.
Ta je neodvisna od agregatnega stanja telesa.
Gostota plina pri konstantni temperaturi je premo sorazmerna z absolutnim tlakom.
To pomeni, da se pri konstantni temperaturi gostota obnaša
enako kot tlak. Boyle-Mariottov zakon velja vsepovsod
samo za idealni plin, za re­alne pline pri nizkih tlakih, kjer
se lahko zanemarijo molekularne sile in volumen molekul,
pri višjih tlakih pa velja samo približno.

## Slide 4
4
Primeri:
1. V1 = 1 m3 plina se poviša tlak od p1 = 1 bar na p2 = 5 bar pri isti temperaturi. Kolikšen je končni volumen?
2. V valju je plin pri podtlaku pv = 0,2 bar in pri zračnem tlaku p0 = 1020 mbar. Kolikšen tlak bo kazal manometer, če plin stisnemo na ¼ prvotnega volumna pri isti temperaturi?
Absolutni tlak p1:

## Slide 5
5
Manometer kaže nadtlak:
pn = p2 – p0 = 3,28 bar – 1,02 bar = 2,26 bar
Rešitev: Manometer bo kazal 2,26 bara tlaka.
3. 1m3 zraka tlaka 1 bar tlači se pri stalni temperaturi na tlak 6 bar. Izračunaj kolikšen je končni volumen zraka.
Rešitev: V2 = 0,166 [m3]
4. Če se v cilinder tlači plin pri stalni temperaturi od začetnega
tlaka 1 bar in volumna 0,25 m3 na volumen 0,05 m3,
kolikšen bo končni tlak plina?
Rešitev: p2 = 1,25 [bar]

## Slide 6
6
5. Če se pri stalni temperaturi tlači 12 m3 plina tlaka 0,5 bara na volumen od 0,07 m3, kolikšni je končni tlak plina?
Rešitev: p2 = 85,71 [bar]
6. 10 m3 zraka se pod tlakom od 1 bara. Koliko bo volumen zraka če ga stlačimo na 3 bare pri stalni temperaturi?
Rešitev: V2 = 3,33 [m3]