## Slide 1
1
Absolutni tlak je premo sorazmeren z absolutno
temperaturo pri konstantnem volumnu - Amontonov zakon.
p [Pa]
V [m3]
V = konst.
AMONTONOV ZAKON – IZOHORNA SPREMEMBA
V = konst.
Poskus naredimo tako, da ostane volumen nespremenjen,
spreminjata se tlak in temperatura. Rezultat poskusa je, da
se tlak povečuje sorazmerno z absolutno temperaturo.
Povečanje je za vse pline enako.
Primeri:
1. Tlak se je povišal s p1 = 1 bar na p2 = 6 bar pri stalnem volumnu. Za koliko se je zvišala temperatura, če je bila na začetku T1= 0 °C?

## Slide 2
2
Rešitev: Temperatura se je povišala na 1638 K ali na 1365˚C
2. Na katero temperaturo lahko segrejemo plin temperature 20˚C in tlaka 1 bar, zaprtega v posodi, da tlak naraste na 5 barov?
Rešitev T2 = 1 465 [K] ali T2= 1192 [˚C]
3. V zaprti posodi se nahaja 10 m3 zraka tlaka 20 bar in temperature 100˚C. Kolikšen bo tlak zraka, če ga segrejemo na 150˚C?
Rešitev p2 = 22,68 [bar]

## Slide 3
3
4. V zaprti posodi volumna 300 litrov, se nahaja 3 kg plina temperature 20˚C in tlak 12 barov. Kolikšen bo tlak in specifični volumen, če se plin segreje na temperaturo 40˚C?
Rešitev p2 = 12,82 [bar], υ = 0,1 [m3/kg]