## Slide 1
1
Naloge: (str. 55)
Masa m = 20 kg zraka se je ohladila pri stalnem tlaku s
T1 = 120 °C na T2 = 20 °C. Določi spremembo entalpije!
(R: H2 - H1 = -2,01 MJ)
2. Masa m = 10 kg zraka se ohlaja s T1 = 150 °C na T2 = 15 °C. Za
koliko se je spremenila entalpija? (R: H2 - H1 = -1,4 MJ)
3. Masi zraka m = 4 kg dovedemo Q12 = 100 kJ toplote. Temperatura se mu zviša s T1 = 293 K na T2 = 323 K. Določi opravljeno delo! (R: W12 = 0,22 MJ)
4. V valju je m = 12 kg zraka. Če mu dovedemo Q12 = 160 kJ toplote, se mu temperatura zviša s T1 = 60 °C na T2 = 70 °C. Določi opravljeno delo! (R: W12 = 0,28 MJ)

## Slide 2
2
5. Zrak stanja p1 = 1 bar in T1 = 290 K se stisne in porabimo 250 kJ dela. Pri tem se mu temperatura zviša na T2 = 393 K. Kolikšna je dovedena toplota, če je masa zraka m = 3 kg? (R: Qdo = 0,06 MJ)
6. Dušik stanja p1 = 1 bar in T1 = 290 K stiskamo z delom W12 = 160 kJ na tlak p2 = 8 bar in dovedemo še Q12 = 60 kJ toplote. Kolikšna je sprememba notranje energije in končna temperatura, če je masa m = 10 kg? (R: U2 – U1 = 240 kJ, T2 = 310 K)

## Slide 3
3
6 DRUGI GLAVNI ZAKON TERMODINAMIKE
Toplota ne prehaja sama od sebe s telesa z nižjo temperaturo na telo z višjo temperaturo.
Ni mogoč stroj, ki bi črpal toploto iz kalorične notranje energije enega telesa in to toploto pretvarjal v delo, ne da bi pri tem še druga, pri dogodku udeležena telesa, utrpela trajne spremembe.
3. Sprememba dela v toploto s trenjem je pojav, ki se v celoti ne
da obrniti.
POVRAČLJIVI IN NEPOVRAČLJIVI PROCESI
Povračljivi procesi so tisti, pri katerih je možna vrnitev sistema in okolice v začetno stanje, vsi drugi procesi so nepovračljivi.
Nepovračljivi procesi so: zgorevanje, premik telesa s trenjem. Idealizirani povračljivi procesi so: raztezanje vzmeti, stiskanje plina, fazne spremembe. Dejansko moramo ločiti povračljivost znotraj in zunaj meja sistema.

## Slide 4
4
ENTROPIJA
Spoznali smo toploto in si jo poskušajmo tako kot delo predstaviti z diagramom. Površina med potjo preobrazbe nam mora predstavljati toploto. Ta diagram bomo imenovali toplotni diagram, enako kot prej delovni diagram. Uvedel ga je Belpair leta 1874.
V delovnem diagramu smo nanašali dve veličini: silo in pot ali tlak in volumen. Tako moramo tudi tu poiskati dve veličini, ki bosta v produktu dali toploto. Za eno veličino si izberemo že znano absolutno temperaturo T, ki jo nanašamo na ordinatno os. Na abscisno os pa nanesimo novo veličino, ki jo za sedaj označimo s S in naj trenutno predstavlja pomožno matematično spremenljivko.
Mala rdeča površina pod preobrazbo nam predstavlja del toplote pod celotno potjo preobrazbe 1–2.
T [K]
∆S
T
S2
S [J/K]
S1
Entropija v toplotnem diagramu T-S

## Slide 5
5
∆Q - sprememba toplote [J]
T - temperatura [K]
∆S - sprememba entropije [J/K]
∆ Q = T . ∆S
Drugo veličino smo označili s S in nam predstavlja entropijo
Entropija je veličina stanja, ki predstavlja ploskev med potjo preobrazbe v diagramu T-S izmenjane toplote.
Sprememba entropije povračljivih sistemov je enaka:
Nas zanima sprememba entropije ali razlika entropije. Za izračun
uporabljamo naslednje izpeljane enačbe.

## Slide 6
6
Specifična entropija:
Povezava med entropijo in specifično entropijo:
S2 – S1 = m . (s2 – s1)
∆S = m . ∆s
ali
Iz zgornjih enačb lahko določimo entropijo pri znanih veličinah stanja T, p in V ali v. Enake zakonitosti veljajo za h, υ, s. Entropija je prav tako veličina stanja kot T, p in V, samo da ni oprijemljiva in se je ne da izmeriti. Za termodinamične procese je dovolj določiti samo spremembe entropije.

## Slide 7
7
Pri dovajanju toplote delovnemu sistemu se entropija veča, pri
odvajanju se manjša.
Primer
1. V1 = 10 m3 kisika pri tlaku p1 = 6 bar in temperaturi T1 = 20 °C se raztegne do temperature T2 = - 60 °C. Pri tem naraste volumen na V2 = 50 m3. Kolikšna je sprememba entropije in končni tlak po raztezanju?
V1 = 10 m3
V2 = 50 m3
p1 = 6 bar
T1 = 20 °C + 273 = 293 K
T2 = – 60 °C + 273 = 213 K
S2 – S1, p2 = ?
Masa plina:
Sprememba entropije:
Končni tlak:

## Slide 8
8
EKSERGIJA IN ANERGIJA
V nekem omejenem sistemu je vsota vseh energij konstanta. I. glavni zakon termodinamike nam pove, da energije ni mogoče uničiti, lahko pa jo v nekem energetskem procesu spreminjamo iz ene oblike v drugo. Praktično popolna preobrazba ene oblike energije v drugo ni izvedljiva, vedno ostane del energije v prvotni obliki ali pa se spremeni v obliko, ki ni zaželena.
Prav tako prvi glavni zakon termodinamike ne pove ničesar o kakovosti posameznih oblik energije; ni pomembno, za kakšno vrsto energije gre pri nekem procesu: za notranjo energijo, za kinetično energijo, za električno energijo itd.
Vsaka energija je sestavljena iz eksergije in anergije, pri tem je
lahko eden od obeh delov enak nič:
energija = eksergija + anergija

## Slide 9
9
T (K)
S [J/K]
T
T0
Eksergija in anergija
Eksergija je energija telesa, ki se nanaša na temperaturno razliko med temperaturo telesa T in temperaturo okolice T0.
Anergija je energija telesa, ki se nanaša med temperaturno razliko okolice in absolutno ničlo.
Meja med eksergijo in anergijo je določena s stanjem okolice.
Čim večji delež eksergije je v neki energiji, tem več je vredna ta energija.
Energije lahko razdelimo v tri vrste.
Energija, ki se neomejeno pretvarja v druge oblike energije, na primer: mehansko delo, električna energija, potencialna energija vode, kinetična energija vetra itd.; ta energija je sestavljena samo iz eksergije, delež anergije je enak nič.
Energija, ki se omejeno pretvarja v druge oblike energij, na primer: toplota.

## Slide 10
10
Energija, ki se ne pretvarja, na primer: notranja energija okolice; ta energija je sestavljena samo iz anergije, delež eksergije je enak nič.
Vsi tehnični procesi so zaradi nepopolnosti naših strojev in naprav, zaradi tekočinskega trenja itd. nepovračljivi, zato moramo vedno računati z izgubami eksergije.
Eksergija in anergija toplote:
Eksergija in anergija notranje energije:
Eksergija in anergija entalpije:
Q – toplota [J]
T – temperatura dovoda toplote v proces [K]
T0 - temperatura okolice [K]
U - v procesu dovedena notranja energija [J]
U0 - notranja energija okolice [J]
H – v proces dovedena entalpija [J]
H0 – entalpija pri stanju okolice [J]
S – v proces dovedena entropija [J/K]
S0 – entropija pri stanju okolice [J/K]