## Slide 1
HLADILNI KROŽNI PROCES
T [K]
S [J/K]
4
3
2
1
2
Qdov
Qodv
V [m3]
p [Pa]
Diagram T-S enakotlačnega procesa
Diagram p-V enakotlačnega procesa
Prenos toplote je ob izobari najlažje izvedljiv, posebno še, ker so
v območju mokre pare izobare tudi izoterme.
Hladilni proces poteka med dvema izobarna in dvema izentropama.
1—2: izobarno stiskanje
2—3: izentropno raztezanje 3—4: izobarno raztezanje 4—1: izentropno stiskanje
Odvedena toplota:
│Qod│= Qdo +│W0 │[J]
Delovna snov odda v levem krožnem procesu več toplote, kot jo sprejme.

## Slide 2
Toplota se dovaja ob izobari Qdov od 1 do 2 odvaja pa se ob izobari Qodv od 3 do 4.
HLADILNO IN GRELNO ŠTEVILO
Z dovajanjem dela lahko črpamo v procesu toploto od nižje k višji
temperaturi. Tak stroj lahko uporabljamo za ogrevanje vode ali
prostorov – toplotna črpalka ali pa za hlajenje – hladilnik.
Hladilno število εH je razmerje med procesu odvedeno toploto in vloženim delom krožnega procesa. Razmerje hladilne moči in priključne moči uparjalnika.
> 1
Grelno število εG se imenuje razmerje med procesu dovedeno toploto in vloženim delom krožnega procesa. Razmerje toplotne moči kondenzatorja in priključne moči kompresorja.
> 1
Qodv - odvedena toplota, ki jo porabimo za segrevanje [J]
W0 - vloženo delo [J]
Qdov - dovedena toplota, ki jo dovedemo v levi krožni proces [J]
> 1
> 1

## Slide 3
Želimo, da bi bilo količina vložene energije v proces čim manjša, grelno in hladilno število pa čim večje.
Ob upoštevanju diagrama Carnotovega procesa dobimo:
> 1
grelno število:
hladilno število:
> 1
1. Carnotov levi krožni proces deluje v intervalu temperatur Tdov = 268 K in Todv = 283 K. Moč kompresorja je P1 = 10 kW. Za koliko odstotkov se bo zmanjšalo hladilno število in povečala moč motorja, če se maksimalna temperatura poveča za 2 K in minimalna zmanjša za 2 K pri enakem toplotnem toku? Potek nariši v diagramu T-S
Primeri:

## Slide 4
Todv
Tdov
S1 = S4 S2 = S3 S [J/K]
Qdov
T [K]
Hladilno število εHA:
Hladilno število εHB:
Povečanje moči motorja P:
pri enakem toplotnem toku

## Slide 5
Povečanje moči v odstotkih:
Zmanjšanje hladilnega števila εHB:

## Slide 6
2. Izračunaj grelno in hladilno število za toplotno črpalko, ki črpa temperaturo pri Tdov = 278 K in jo oddaja pri Todv = 293 K? Nariši diagram T-S?
3. Hladilna skrinja za prečrpano toploto Qdo = 1,4 kWh iz skrinje v
okolico porabi W0 = 1 kWh elektrike. Koliko sta grelno in hladilno
število? Katero od teh števil je značilno za proces? Nariši diagram
T-S?
4. Koliko dela porabi hladilni stroj, da spremeni m = 1 kg mrzle vode
v led s temperaturo Tdo = 273 K. Talilna toplota ledu je qtal = 335
kJ/kg, če se v njegovem kondenzatorju oddaja toplota pri Tod = 293 K.
Nariši diagram T-S?

## Slide 7
2. Grelno število εG
Hladilno število εH:
3.
Grelno število εG
Hladilno število εH:
4.
Hladilno število εH:
Delo W0: