## Slide 1: OSNOVNE TERMODINAMIČNE VELIČINE
1
Stanje vsakega delovnega telesa ali sistema lahko
opišemo z njegovimi lastnostmi. Te lastnosti, ki opisujejo
stanje vsakega delovnega telesa ali sistema, se imenujejo
veličine stanja. S spreminjanjem veličin stanja se
spreminja tudi stanje telesa ali sistema.
Veličina stanja je vsaka veličina, katere vrednost je odvisna samo od stanja sistema, ne pa od načina, kako je bilo to stanje sistema doseženo.
Stanje sistema popišejo tri osnovne veličine stanja:
prostornina (V),
temperatura (T),
tlak (p).

## Slide 2: Te veličine stanja imenujemo termične veličine. Druge veličine se imenujejo kalorične veličine stanja. Izkušnje kažejo, da so za eno delovno telo veličine stanja med seboj odvisne. Te veličine povezuje termična enačba stanja: f (p,V, T) = 0 To enačbo v razviti obliki imenujemo splošna plinska enačba.
2
Prostornina
Vsako telo zavzema določeno prostornino ali volumen.
Prostornino zavzema telo mase m, označujemo ga z V in
merimo s prostorninskimi pripravami (menzure, litri,
merniki…), podajamo ga v prostorninskih enotah (m3, l, hl …).

## Slide 3: Povezava med prostorninskimi enotami: 1 m3 = 103 dm3 1 dm3 = 103 cm3 1 cm3 = 103 mm3 1 l = 1 dm3
3
Specifična prostornina ( ):
Je prostornina enote mase, torej prostornina 1 kg snovi,
podajamo jo v m3/kg. Če imamo maso 1 kg kakšne snovi s
prostornino V, je specifična prostornina:

## Slide 4
4
Gostota ali specifična masa (ρ):
Gostota ali specifična masa je tista masa snovi, ki jo
vsebuje enota volumna. Gostota snovi je masa snovi v
1 m3 in jo podajamo v kg/m3.
Povezava med specifičnim volumnom in gostoto:
Specifični volumen in gostota sta obratno sorazmerni veličini.

## Slide 5
5
Volumski tok :
Volumen plina je lahko podan tudi z volumskim tokom. Volumski tok je količina plina, ki v enoti časa steče skozi cevovod v posodo ali napravo. Enote za določanje volumskega toka so iste volumske enote na določeno enoto časa. Navadno jo podajamo v m3/s ali drugih ustreznih enotah. Volumski tok lahko tudi izmerimo (števci za merjenje plina, vode ...).
Masni tok :
Masni tok plina je količina mase plina, ki v določenem času steče skozi prerez cevovoda. Enota za masni tok je kg/s.

## Slide 6
6
Masni tok
Povezava med volumskim in masnim tokom:
Primeri:
1. V posodi volumna V = 15 m3 je m = 12 kg plina. Kolikšna sta gostota in specifični volumen?

## Slide 7
7
2. V cisterni je V = 9 m3 olja z gostoto p = 860 kg/m3. Kolikšna sta masa olja in specifični volumen?
V praksi velikokrat za volumen posode uporabljamo enoto liter. En liter je volumen katerega zavzema masa 1 kg vode temperature 4˚C, kar daje :
1l = 1,000 028 = 1dm3
3. V posodi se nahaja 0,4 kg vodika gostote 0,089 kg/m3. Koliko je volumen posode?

## Slide 8
8
4. V zaprti posodi se nahaja 8 m3 zraka gostote 1,56 kg/m3.
Kolikšna je masa zraka v posodi?
5. 40 kg nekega plina ima volumen 50 200 litrov. Kolikšna
je gostota in specifični volumen plina?
6. V posodi se nahaja plin katerega gostota je 1,978 kg/m3.
Izračunaj volumen posode, če se v njej nahaja 30 kg plina.

## Slide 9
9
Domače naloge:
7. Izračunaj volumen mase 25 kg nekega plina, če mu je
specifični volumen 0,16 m3/kg. Odgovor: V = 4
8. V rezervoarju se nahaja 50 000 litrov zraka gostote 1, 28
kg/m3. Izračunaj maso in specifični volumen zraka v
rezervoarju?
Odgovor: m = 64 v = 0,78
9. V posodi se nahaja plin kateri ima gostoto 1,978 kg/m3.
Izračunaj volumen in specifični volumen posode, če se v
njej nahaja 80 kg plina.
10. V zaprti posodi se nahaja 18 m3 zraka gostote
1, 56 kg/m3. Izračunaj maso zraka v posodi?
Odgovor: V = 40,44
v = 0,5055
Odgovor: m = 28,08