## Slide 1: Tlak
1
Tlak (p) je fizikalna veličina in predstavlja razmerje med
velikostjo ploskovno porazdeljene sile (F) in površino
ploskve (A), na katero se ta sila porazdeli.
Enote za tlak
Enota | Pa | mbar | kPa | bar | MPa | N/m2
Pa | 1 | 10-3 | 10-3 | 10-5 | 10-6 | 1
mbar | 103 | 1 | 10-1 | 10-3 | 10-4 | 102
kPa | 103 | 10 | 1 | 10-2 | 10-3 | 103
bar | 105 | 103 | 102 | 1 | 10–1 | 105
MPa | 106 | 104 | 103 | 10 | 1 | 106
N/m2 | 1 | 10–2 | 10-3 | 10-5 | 10-6 | 1

## Slide 2
2
V praksi govorimo o absolutnem, relativnem tlaku in tlaku
okolice.
Absolutni tlak (p) – je resničen tlak, merjen od ničelnice
tlaka.
Tlak okolice (p0) – je tlak zaradi lastne teže zraka.
Normalni zračni tlak znaša p0 = 1013,25 mbar in ga merimo
z barometri.
tlak okolice
relativna ničla tlaka
absolutna ničla tlaka
absolutni vakuum
1
2
p2
pv
po
pn
p (bar)
100% vakum
p1

## Slide 3
3
Relativni tlak – je lahko nadtlak pn ali podtlak pv.
• O nadtlaku govorimo, kadar je absolutni tlak večji od tlaka okolice in ga merimo z manometri.
pn = p – p0 > 0
• Če pa je absolutni tlak manjši od tlaka okolice, govorimo o podtlaku in ga merimo z vakuum metri.
pv = p – p0 < 0
Relativni tlak lahko dobimo tudi v odvisnosti od višine. Tak
tlak imenu­jemo hidrostatični tlak, ki nastane v mirujoči
tekočini zaradi njene lastne teže. V nestisljivih kapljevinah
narašča tlak sorazmerno z globino.
p = p0 + p · g · h
Pri tem pomeni p0 - zračni tlak, ρ - gostota kapljevine,
g - težnostni pospešek in h - globina. Izraz za hidrostatični
tlak je znan kot Pascalov zakon.

## Slide 4
4
Druge enote za tlak: funt na kvadratni palec (PSI),atmosfera,
tor.
Tlak včasih v praksi izražamo z višino vodnega ali
živosrebrnega stolpca.
1bar = 760 mm Hg, torr
1bar = 10200 mm H2O
Primeri:
1. Tlak, ki ga ustvari bat v kompresorju, je p = 10 bar, in se
porazdeli enakomerno po batu. Premer bata znaša d = 49
mm. Izračunaj kolikšna je sila, ki potiska bat po cilindru?

## Slide 5
5
2. Če je v kondenzatorju podtlak 720 mm Hg, a atmosferski
tlak je 10250 mm H2O, kolikšen je absolutni tlak v
kondenzatorju? Dobljen tlak izrazi v barih, pascalih,
kilopascalih in N/cm2 in nariši diagram tlaka.
Odgovor:
3. Izračunaj absolutni tlak in nadtlak v posodi, če je razlika
nivoja živega srebra v odprtem kraku “U“ cevi in kraku ki je
spojen s posodo 300 mm Hg. Barometrski tlak je 1,013 bara.
Gostota živega srebra je 13 596 kg/m3. V preseku O-O
levega in desnega kraka “U“ cevi vlada isti tlak:

## Slide 6
6
p
po
0
0
h
4. Kolikšen je absolutni tlak v posodi, če je barometrski tlak 755 mm Hg, živosrebrni manometer kaže nadtlak v posodi 300 mm Hg. Tlak izrazi v barih, pascalih, kilo Pascalih, N/cm2 in v mm H2O.

## Slide 7
7

## Slide 8
8
UČBENIK STRAN 21: