## Slide 1: Temperatura
1
Iz izkušenj vemo, da so telesa lahko različno »topla«.
Neposredno temperature ne moremo meriti.
Merimo jo lahko posredno, tako da vzporedno opazujemo
spreminjanje katere druge fizikalne lastnosti telesa, ki se da
z znanimi metodami meriti. Takšna lastnost so:
barva telesa,
oblika telesa,
mere telesa,
električna upornost,
kontaktna napetost.
Stanju telesa prilagojeni in največkrat umerjeni merilni
instrumenti pokažejo temperaturo. Imenujemo termometri.

## Slide 2
2
Kapljevinski termometer
Kapljevinski termometer je sestavljen iz posodice s termometrsko substanco (kapljevine) in iz kapilare, v katero je usmerjeno raztezanje termometrske substance zaradi temperaturnih sprememb
Enota
Enoto pri tem termometru je določil Celzij (A. Celzij, 1701-1744, prof. v Uppsali na Švedskem), in sicer pri naravnih pojavih, ki se dogajajo vedno pri isti temperaturi.
Poleg Celzija sta enoto stopinje za merjenje temperature uporabljala še Fahrenheit in Reaumur. Danes uporabljamo naslednje oznake:
stopinja Fahrenheita °F,
stopinja Celzija °C,
stopinja Reaumurja °R.

## Slide 3
3
Temperaturna enota °C je mednarodno veljavna enota v SI. Enote imajo med seboj naslednjo povezavo in praktično uporabnost.
Ledišče vode pri pn
Vrelišče vode pri pn
Znanstvenik
Fahrenheit
Celzij
Reaumur
32˚F
0˚C
0˚R
212˚F
100˚C
80˚R
Celzij je izbral temeljne točke tako, da se ujemajo z našim decimalnim sistemom. Oznaka °R ima le še zgodovinski pomen, oznaka °F pa je v rabi le še v nekaterih državah, kot sta Anglija, ZDA.

## Slide 4
4
Povezava med posameznimi stopinjami:
Absolutna ničla in Kelvinova lestvica
Pozneje so ugotovili, da se da določiti skala, ki je neodvisna od termometrske snovi, imenuje se termodinamična skala.
Ničla te skale leži pri T = -273,15 °C. Kelvine označimo s K.
Minimalno temperaturo Tmin = -273,15 °C opredelimo kot absolutno ničlo.

## Slide 5
5
Medsebojna povezava med absolutno temperaturo T in
relativno temperaturo T je:
Za praktično merjenje temperature ne zadostujeta samo dve fiksni temperaturi – ledišče in vrelišče vode. Zato so z mednarodnim dogovorom določili še celo vrsto temperaturnih točk izven intervala ledišče–vrelišče vode. Vse te temperaturne točke veljajo pri tlaku normalne atmosfere p0 = 1,013250 bar in se dajo zanesljivo ter razmeroma lahko pridobiti.
Kontrolne temperature | 
vrelišče helija | -268,94 °C
vrelišče kisika | -182,97 °C
vrelišče žvepla | 444,6 °C
tališče antimona | 630,5 °C
tališče srebra | 960,8 °C
tališče zlata | 1063 °C
tališče platine | 1769 °C

## Slide 6
6
Primeri: 1. Termometer je kazal T = 12 °C. Koliko je to Kelvina, Reaumurja in Fahrenheita?
2. Temperatura od 45˚C izrazi v K in ˚F.
Odgovor: 45˚C je 318,15 K in 113 ˚F

## Slide 7
7
3. Temperatura od 25K izrazi v ˚C in ˚F
T = T – 273,15 K
T = 25 – 273,15 = -248,15˚C
T˚F =9/5(T ˚C) + 32
T˚F =9/5(-248,15) + 32 = -414,67˚F
Odgovor: 25K je -248,15˚C in - 414, 67˚F
4. Temperatura od 120˚F izrazi v ˚C in K.

## Slide 8
8
Naloge (str.24):
1. Izmerili so temperaturo T = 240 °C. Kolikšna je
absolutna temperatura? (R: T = 513,15 K)
2. Kolikšna je relativna temperatura Celzija, če je absolutna
T = 400 K? (R: T = 126,85 °C)
3. Koliko je T = 15 °C v stopinjah F? (R: T = 59 °F)
4. Koliko stopinj F je T = -5 °C? (R: T = 23 °F)
5. Koliko stopinj C je T = 100 °F, T = 500 °F in T = 1000 °F?
(R: T = 37,78 °C, T = 260 °C, T = 537,78 °C)
6. Koliko stopinj C je T = -4 °F? (R: T = -20 °C)
7. Kako visoko temperaturo bi pokazal telesni termometer s Fahrenheitovo skalo, če jo Celzijev pokaže ϑ = 40°C? (R: ϑ = 104°F)
8. Izračunaj absolutno ničlo za Fahrenheitovo skalo!
(R: T = -459,67 °F)
9. Poišči temperaturo, ki je številčno enaka °C in °F!
(R: T= -40)
10. Določi absolutno ničlo za Reaumurjevo skalo!
(R: T = -218,52 °R)
11. Določi temperaturo, ki je številčno enaka v °F in °R!
(R: T = 25,6)