## Slide 1: 4 PLINSKI ZAKONI
1
Zakone idealnih plinov uporabljamo za reševanje različnih
nalog. Vsi zakoni temeljijo na eksperimentalnem delu s
plini.
GAY-LUSSACOV ZAKON – IZOBARNA SPREMEMBA
p = konst.
T1, p, V1
m
začetno stanje
T2,p, V2
m
končno stanje
Preizkus lahko napravimo z valjasto posodo,
kamor s pomičnim batom zapremo določeno količino plina. Na bat damo utež, da imamo plin pod stalnim tlakom. Določimo vse termične veličine, ki nam podajo začetno stanje plina (T1,
V1 , p1). Plin segrejemo in znova določimo stanje. Ugotovimo, da sta se spremenila samo volumen in temperatura.

## Slide 2
2
Prostornina se ne glede na vrsto plina enako poveča pri enakem zvišanju temperature.
To končno stanje je dano z V2, p2 = p1 in T2. Z meritvami so dokazali:
1. da se je volumen povečal premo sorazmerno s temperaturo,
2. da se vsi idealni plini širijo enako.
Pri temperaturi 0 °C velja:
Prostornina vseh plinov se pri konstantnem tlaku za vsako stopinjo zvišane temperature poveča za 1/273,15 tiste prostornine,ki jo imajo pri 0˚C.
Kubični koeficient prostorninskega toplotnega raztezanja je:

## Slide 3
3
Prostornina telesa po ogrevanju je:

## Slide 4
4
S preureditvijo enačbe dobimo:
To je Gay-Lussacov zakon, ki pravi, da je volumen določene količine plina pri konstantnem tlaku premo sorazmeren z absolutno temperaturo.
Podobno velja za spremembo specifičnega volumna ali gostote pri stalnem tlaku:
p-V diagram za Gay-Lussacov zakon
p [Pa]
V [m3]
p = konst.

## Slide 5
5
Primeri: 1. Kolikšno prostornino zavzema V1 = 100 m3 plina, če ga segrevamo pri stalnem tlaku od T1 = 27 °C na T2 = 227 °C?
2. Kakšen volumen zavzema 5000 m3 nekega plina, če ga pri stalnem tlaku segrejemo od 20˚C na 120˚C?
Rešitev: V2= 6 706,48 [m3]
Rešitev: V2= 166,7 [m3]
3. Zrak temperature 20˚C se segreva pri stalnem tlaku do temperature 90˚C. Za koliko se mu poveča volumen, če je začetni volumen zraka 1m3?

## Slide 6
6
Rešitev: V2 –V1=ΔV= 0,238 [m3]
4. Plin temperature 15˚C in volumna 20 m3 segrevamo pri konstantnem tlaku, pri tem volumen naraste na 25 m3. Za koliko se temperatura poveča na koncu segrevanja.
Rešitev: T2 = 360 [K](87˚C)
5. V cilindru s premičnim batom (p = konst.) se nahaja 5 m3 zraka temperature 25˚C. Zrak se segreva do temperature 80˚C. Kolikšen je volumen zraka po segrevanju?

## Slide 7
7
Rešitev: V2= 5,92 [m3]

## Slide 8
8
Naloge (str. 30)
Kolikšen volumen zavzame V1 = 10000 m3 plina, ki se pri konstantnem tlaku segreje s T1 = 17˚C na 200˚C?
(R: V2= 16310,4m3)
se jim zmanjša volumen?

## Slide 9
9
BOYLE-MARIOTTOV ZAKON – IZOTERMNA SPREMEMBA
T = konst.
To je izkustveni zakon, ki sta ga prva in neodvisno drug od drugega ugotovila angleški fizik Robert Boyle in francoski fizik Edme Mariotte in ga dokazala s poskusom.

## Slide 10
10
V1, p1
V2, p2
T1
T2
p [Pa]
V [m3]
T = konst.
S poskusom so ugotovili, da se pri dvakrat večjem tlaku pomanjša volumen za polovico, pri trikrat večjem tlaku pa pade na tretjino prvotne vrednosti.
Iz tega sledi, da so prostornine enakih količin plina pri konstantni temperaturi obratno sorazmerne z absolutnim tlakom.
p-V diagram za Boyle-Mariottov zakon
To je Boyle-Mariottov zakon

## Slide 11
11
Podobno velja za spremembo specifičnega volumna ali
gostote plina pri stalni temperaturi v odvisnosti od tlaka.
Gostoto izračunamo iz kvocienta mase m in prostornine V.
Ta je neodvisna od agregatnega stanja telesa.
Gostota plina pri konstantni temperaturi je premo sorazmerna z absolutnim tlakom.
To pomeni, da se pri konstantni temperaturi gostota obnaša
enako kot tlak. Boyle-Mariottov zakon velja vsepovsod
samo za idealni plin, za re­alne pline pri nizkih tlakih, kjer
se lahko zanemarijo molekularne sile in volumen molekul,
pri višjih tlakih pa velja samo približno.

## Slide 12
12
Primeri:
1. V1 = 1 m3 plina se poviša tlak od p1 = 1 bar na p2 = 5 bar pri isti temperaturi. Kolikšen je končni volumen?
2. V valju je plin pri podtlaku pv = 0,2 bar in pri zračnem tlaku p0 = 1020 mbar. Kolikšen tlak bo kazal manometer, če plin stisnemo na ¼ prvotnega volumna pri isti temperaturi?
Absolutni tlak p1:

## Slide 13
13
Manometer kaže nadtlak:
pn = p2 – p0 = 3,28 bar – 1,02 bar = 2,26 bar
Rešitev: Manometer bo kazal 2,26 bara tlaka.
3. 1m3 zraka tlaka 1 bar tlači se pri stalni temperaturi na tlak 6 bar. Izračunaj kolikšen je končni volumen zraka.
Rešitev: V2 = 0,166 [m3]
4. Če se v cilinder tlači plin pri stalni temperaturi od začetnega
tlaka 1 bar in volumna 0,25 m3 na volumen 0,05 m3,
kolikšen bo končni tlak plina?
Rešitev: p2 = 1,25 [bar]

## Slide 14
14
5. Če se pri stalni temperaturi tlači 12 m3 plina tlaka 0,5 bara na volumen od 0,07 m3, kolikšni je končni tlak plina?
Rešitev: p2 = 85,71 [bar]
6. 10 m3 zraka se pod tlakom od 1 bara. Koliko bo volumen zraka če ga stlačimo na 3 bare pri stalni temperaturi?
Rešitev: V2 = 3,33 [m3]

## Slide 15
15
Naloge (str. 31-32)
1. V valju je V1 = 0,5 m3 zraka pod tlakom p1 = 5 bar. Kolikšen bo volumen, če se tlak poveča na p2 = 8 bar?
(R: V2 = 0,31 m3)
2. Kolikšna je gostota ogljikove kisline v normalnih razmerah, če je izmerjena pri T1 = 0 °C in p1 = 95200 Pa in znaša ρ1 = 1,964 kg/m3 ? Določi za obe stanji tudi specifični volumen!
(R: ρ0 = 2,139 kg/m3 , ν0 = 0,467 m3/kg, ν1 = 0,51 m3/kg)

## Slide 16
16