## Slide 1
1
PLINSKA ENAČBA
Boyle-Mariottov in Gay-Lussacov zakon lahko združimo v
enega, to je v enačbo stanja plina, ki nam pove povezavo
med temperaturo, tlakom in volumnom.
p1, V1, T1
p1, V1, T1
p1, V1, T1
p=konst.
T=konst.
Gay-Lussac
P=konst.
Boyle-Mariotte
T=konst.
To pomeni, da je za poljubne vrednosti p,
V in T pri istem plinu produkt iz tlaka in
volumna deljen z absolutno temperaturo
konstantna veličina. Konstanto si za
poljubne razmere lahko izračunamo.
Določena je za nor­malne razmere in
podana v strojniškem priročniku.

## Slide 2
2
Normno stanje plina
Telesa v trdnem in kapljevinastem agregatnem stanju se pod vplivom tlaka in temperature zelo malo spreminjajo. Pri plinih pa se pod vplivom tlaka in temperature prostornina zelo spremeni. Medsebojno povezavo lahko vidimo v plinskih zakonih. Standardno stanje plina označimo z normalnim tlakom p0 in normalno temperaturo T0.
Normalne razmere:
Konstanto označimo z R in pomeni plinsko konstanto, ki je za vsak plin drugačna.

## Slide 3
3
Pri konstantni masi snovi velja:
– plinska konstanta
Plinska enačba za maso 1 kg plina:
Plinska enačba za poljubno maso plina:
p – absolutni tlak [N/m2]
V – volumen [m3]
m – masa [kg]
R – plinska konstanta [J/kgK]
T – absolutna temperatura [K]

## Slide 4
4
Snov | Kemijska Standardna | 
 | oznaka | normna gostota v [kg/m3]
acetilen | C2H2 | 1,171
amoniak | NH3 | 0,771
argon | Ar | 1,783
dušik | N2 | 1,250
etan | C2H6 | 1,356
etilen | C2H4 | 1,260
helij | He | 0,179
kisik | O2 | 1,429
metan | CH4 | 0,717
ogljikov dioksid CO2 |  | 1,977
ogljikov oksid | CO | 1,250
vodik | H2 | 0,090
zrak | - | 1,293
Normna gostota plinov
Plin oz. para | Specifična plinska
 | konstanta v [J/kgK]
acetilen | 319,5
amoniak | 488,2
dušik | 296,8
helij | 2077,0
metan | 518,3
kisik | 259,8
ogljikov dioksid | 188,9
vodik | 41240,0
vodna para | 461,5
zrak | 287,1
Plinska konstanta za nekatere pline

## Slide 5
5
Idealni in realni plin
Tlak in temperatura med ukapljevanjem določata točko ukapljitve. Položaj te točke glede na trenutno stanje plina velja za merilo, ali gre za idealni ali za realni plin. Idealni plin je tisti, katerega trenutno stanje je zelo oddaljeno od točke ukapljitve, realni plin pa je tisti, katerega stanje je zelo blizu točke ukapljitve.
Primeri:
Izračunaj za normalne vrednosti specifično plinsko konstanto za zrak in njeno vrednost primerjajte z vrednostjo iz tabele Strojniškem priročniku!
Rešitev: Plinska konstanta za zrak je R =287 J/kgK

## Slide 6
6
2. Določi gostoto plina, ki ima plinsko konstanto R = 460
J/kgK pri tlaku p = 101325 Pa in temperaturi T= 0 °C.
Rešitev: Gostota plina je ρ =0,79 kg/m3.
3. Določi gostoto zraka za p = 1 bar in T = 20 °C!
Rešitev: Gostota zraka je ρ =1,19 kg/m3.
4. Acetilen C2H2 s temperaturo T = 20 °C je pod tlakom p =
18 bar in zavzema prostornino V = 40 litrov. Izračunaj
maso v kg.
Rešitev: Masa acetilena m =0,77 kg.

## Slide 7
7
5. V rezervoarju se nahaja 12 m3 zraka tlaka 2 bara in
temperature 20˚C. Kakšen bo tlak v rezervoarju, če se zrak
segreje na temperaturo 90˚C in koliko zraka treba izpustiti
iz rezervoarja, da bi tlak ponovno padel na 2 bara? Plinska
konstanta za zrak je R = 287 J/kgK.
Masa zraka v posodi pred segrevanjem:
Tlak v posodi po segrevanju:
Po izpustitvi je masa zraka:
Iz posode moramo izpustiti:
Rešitev: p2 = 2,477 [bara], m = 5,51 [kg]