## Slide 1
1
AVOGADROV ZAKON
Iz spoznavanja elementarnih delcev pri kemiji poznamo nekaj osnovnih zakonitosti. Vsak kemijski element ima svojo relativno atomsko maso. Atomi se spajajo v molekule, zato poznamo tudi njihove relativne molekulske mase, ki jih izračunamo. Nas zanimajo molekulske mase dvoatomnih, troatomnih in večatomnih plinov.

## Slide 2
2
Idealni plini se ne spajajo v stalnem masnem, ampak tudi v stalnem volumskem razmerju, kot sta to ugotovila Gay in Lussac.
Vedenje plinov pri kemični vezavi je pojasnil Avogadro s svojo hipotezo in zakonom.
Avogadrov zakon
Enaki volumni različnih plinov imajo pri enaki temperaturi in tlaku enako število molekul.
p, T
1 m3
p, T
1 m3
Kisik
Vodik
Masa v 1 m3 je gostota plina in isto velja razmerje za
gostoto plinov.
Gostote plinov so pri enakem tlaku in temperaturi premo sorazmerne z molekulskimi masami.

## Slide 3
3
Primer
Pri stalni temperaturi in tlaku se spaja 1 m3 kisika z 2 m3 vodika v 1 m3 vodne pare.
Količino mase izražamo v molski količini, katere enota je kmol. 1 kmol = M kg
m - masa snovi [kg]
n - množina snovi [kmol]
M - molska masa [kg/kmol]
m = n · M

## Slide 4
4
Molekulske mase nekaterih plinov:
Relativna | Relativna
atomska | molekulska
masa: | masa:
H → A = 1 | H2 → M = 2
O → A = 16 | O2 → M = 32
N → A = 14 | N2 → M = 28
C → A = 12 | CO2→ M = 12 + 32 = 44
 | CO → M = 12 + 16 = 28
1 kmol H2 = 2 kg H2
1 kmol O2 = 32 kg O2
1 kmol N2 = 28 kg N2
1 kmol CO2 = 44 kg CO2
Produkt molske mase M in specifičnega volumna ν je
volumen, ki zavzema 1 kmol plina. Ta volumen imenujemo
molska prostornina ali molski volumen vM.

## Slide 5
5
Iz zgornje enačbe sledi, da so molski volumni različnih
plinov pri enakih tlakih in temperaturi enaki, kar sledi tudi iz
splošne plinske enačbe za T0 = 273 K in p0 = 101325 Pa.
To je splošna plinska konstanta:
Velja za vse pline v SI sistemu

## Slide 6
6
Ta volumen se imenuje normalni molski volumen, ki je
podan za normalno stanje.
Primeri:
1. Metan ima kemijsko formulo CH4. Določi specifični volumen in gostoto v normalnem stanju!
2. Jeklena posoda drži 3 m3 kisika O2 pod tlakom p = 2 bara in temperaturo T = 20˚C. Koliko kilogramov, kilomola in normalnih kubičnih metrov kisika je v posodi?

## Slide 7
7
Rešitev: n = 0,246 [kmol], m = 7,87 [kg], Vn = 5,51 [ ]
3. Kolikšna je temperatura zraka v posodi v kateri se nahaja 0,52 kmol zraka pod nadtlakom 24 bar. Volumen posode je 0,5 m3 in barometrski tlak 1,02 bara.

## Slide 8
8
Absolutni tlak je:

## Slide 9
9
.
T