## Slide 1: NALOGE
Trikotnik je obremenjen z dvojico sil F = 520 N, razdalja med silama je 3 cm. Kolikšen je moment dvojice?
(R: M = -1560 Nm)
2. Na krajši ročici krogle delujeta sili . Kolikšni morata biti sili na daljši ročici krogle, da bosta momenta dvojic enaka?
(R: F2 = 500 N)

## Slide 2: NALOGE
Nosilec dolg l = 5 m, je obremenjen s silo G = 6000 N. Določi sili pod podporo A in pod podporo B.
(R: F1 = 4200 N, F2 = 1800 N)
Deska, dolga l = 3 m, ki je obtežena z bremenom G = 800 N, nosita dva delavca, vsak na enem koncu. Koliko nosi vsak delavec, če:
Teže deske ne upoštevamo. (R: A nosi 480 N, B nosi 320 N)
Težo desko upoštevamo, pri čemer je prijemališče teže na njeni polovici. (R: A nosi 580 N, B nosi 420 N)

## Slide 3: NALOGE
3. Sveder vrtimo z navorom 5 Ncm. S kolikšno silo reže ostrina na plašču svedra v tangentni smeri, če je premer svedra 4 mm? (R: F = 25 N)
4. Kolikšna je sila F3 in sila v podpori FA, da bo nosilec v ravnovesju? (R: F3 = 0,5 N; FA = 8,5 N)

## Slide 4: NALOGE
5. Kolikšni sili sta v podporah nosilca po skici? (R: FA = 21 N, FB = 16 N)
1 kN = 1000 N

## Slide 5: NALOGE
6. Ravna deska z dolžino b = 33 dm in z maso m = 165 dag je podprta na razdalji a = 20 cm od sredine. Kolikšno utež moramo položiti na konec krajšega dela deske, da deska miruje? (R: m = 0,22 kg)