## Slide 1: 1.6 NOSILCI V RAVNINI
Ravninski nosilci imajo težiščno os, obremenitve in podpore v eni ravnini. Težiščno os nosilca po navadi imenujemo kar os nosilca, ki je v splošnem lahko ravna, lomljena ali kriva. V nadaljevanju bomo obravnavali nosilce z ravno osjo.
Pri določanju obremenitev nosilca si pomagamo z računskim modelom nosilca, v katerem nosilec prikažemo z osjo nosilca, ki jo narišemo s polno črto, podpore pa rišemo s simboli.

## Slide 2: 1.6.1 Vrste nosilcev
Glede na mesto podprtja ločimo:
Prostoležeči nosilec, ki je podprt v skrajnih točkah. Da je prostoležeči nosilec statično določen, mora biti na eni strani podprt s pomično in na drugi z nepomično podporo.

## Slide 3
Prostoležeči nosilec z enim ali dvema previsnima poljema ima eno oz. obe podpori znotraj skrajne točke nosilca. Tudi nosilec s previsnim poljem mora imeti eno podporo pomično in drugo nepomično, da je statično določen.
Pri obeh vrstah prostoležečih nosilcev imamo v pomični podpori eno neznanko in v nepomični podpori dve neznanki. Skupno število neznank N je 3 in je tako enako številu ravnotežnih enačb E, kar je pogoj za statično določenost nosilca (N=E).

## Slide 4
Konzolni ali previsni nosilec ima en konec nepremično vpet, drugi pa je prost. V nepremični podpori se pojavijo tri reakcije: število neznank N je enako številu ravnotežnih enačb E; nosilec je statično določen (N=E).

## Slide 5
Gerberjev nosilec je sestavljeni nosilec. Sestavljata ga dva nosilca, povezana s členkom. Členek onemogoča medsebojni pomik nosilca v smeri osi in pravokotno nanjo oz. v smereh x in y ter omogoča vrtenje v ravnini z. Členek torej omogoča, da je en nosilec podpora drugemu in obratno. Tako se podobno kot pri nepomični podpori tudi v členku pojavita dve neznani sili, . Po 3.Newtonovem zakonu (akcija je enaka reakciji) sta sili za oba nosilca enaki po velikosti in nasprotno usmerjeni. Nosilec, je prikazan na sliki 1.21, je statično nedoločen, ker ima število neznanih veličin N = 4 večje od števila ravnotežnih enačb E = 3. Podani nosilec lahko spremenimo v statično določeni nosilec, če vgradimo členek in s tem nosilec razdelimo na dva povezana nosilca.

## Slide 6
Če oba nosilca navidezno sprostimo v členku, dobimo levi in desni del nosilca, ki sta prikazana na sliki 1.22. Tako imamo na levem nosilcu 3 neznane sile in na desnem 3 Sili in sta na desnem nosilcu enaki kot na levem, le nasprotno usmerjeni, zato na desnem delu nista neznani veličini. Skupno število neznanih veličin na sestavljenem nosilcu je 6. imamo 3 ravnotežne enačbe za levi del nosilca in 3 za desnega. Tako je število neznanih veličin N = 6 in je enako številu enačb E = 6. Ker je N = E, je sistem statično določen.