## Slide 1: 2 TRDNOST IN DIMENZIONIRANJE
V poglavju Trdnost in dimenzioniranje bomo spoznali:
obremenitve glede na spreminjanje s časom,
Hookov zakon,
statično in dinamično trdnost gradiva,
vpliv oblike elementa na trdnost konstrukcije,
dopustne napetosti v konstrukciji,
napetostna stanja in deformacije v delih konstrukcije kot posledico zunanjih obremenitev,
geometrijske značilnosti standardnih prerezov in vpliv oblike prereza na velikost napetosti
dimenzioniranje delov konstrukcije pri znanih obremenitvah in gradivu,
postopek določanja največjih obremenitev, ki jih vzdrži del konstrukcije, pri znani obliki, gradivu in geometrijskih izmerah elementa konstrukcije
postopek trdnostne kontrole delov konstrukcije pri znanih obremenitvah, obliki, geometrijskih izmerah in gradivu elementa konstrukcije
standardne oblike jeklenih profilov, ki se uporabljajo v nosilnih konstrukcijah

## Slide 2: 2.1 NAUK O TRDNOSTI
Večina nosilcev konstrukcij se pod vplivom zunanjih obremenitev deformira. Izjema so krhki nosilci, ki se porušijo brez deformacije (steklo). Pri tem se v prerezih nosilcev pojavijo napetosti, ki se deformacijam upirajo. Napetost je stanje v prerezu nosilca in je posledica obremenitve (če ni obremenitve, ni napetosti). Če obremenitve na nosilec naraščajo, narašča tudi napetost v prerezu nosilca, dokler ne doseže trdnosti nosilca; takrat se konstrukcija poruši.
Znanje iz trdnosti nam omogoča, da določimo potrebne dimenzije nosilcev glede na izbrano gradivo in glede na obremenitve, ki jih mora nosilec prenašati. Gradivo ima mehanske lastnosti (mehanske lastnosti so: trdnost, trdota, žilavost…), ki jih določimo s standardiziranimi postopki preizkušanja. Trdnost konstrukcij pa je odvisna od trenutnih razmer, od obremenitvenega primera ter od lastnosti (najpogosteje mehanskih, od katerih je za preračune najpomembnejša natezna trdnost) uporabljenega gradiva.

## Slide 3
Postopek dimenzioniranja nosilcev:
Z znanimi postopki statike določimo največje notranje obremenitve nosilca (osne in prečne sile ter upogibni moment).
V kritičnem prerezu nosilca, tam, kjer so obremenitve največje, izrazimo napetosti v odvisnosti od geometrije nosilca.
Da bo nosilec prenašal zahtevane obremenitve, morajo biti napetosti manjše od dopustnih napetosti in iz tega pogoja izračunamo potrebne dimenzije nosilca.
Velikokrat uporabljamo standardne oblike nosilcev, zato iz standardov glede na izračunane dimenzije izberemo ustrezne velikosti in dimenzije prerezov nosilcev.