## Slide 1
Elastični modul E je napetost, ki bi bila v materialu, če bi se podaljšal za prvotno dolžino. V tem primeru bi bil relativni podaljšek enak ena.
V spodnji tabeli podajamo vrednosti za elastični modul E za običajne materiale.
material | jeklo | jeklena litina | siva litina | aluminij | baker | medenina | svinec | les
E | 2,1 | 2,0 | 1,0 | 0,7 | 1,25 | 0,9 | 0,17 | 0,1
material | jeklo | jeklena litina | siva litina | aluminij | baker | medenina | svinec | les
 | 2,1 | 2,0 | 1,0 | 0,7 | 1,25 | 0,9 | 0,17 | 0,1

## Slide 2
  Napetost σ povzroči relativni raztezek ε in dobljeno razmerje je enako koeficientu raztezanja:
  Napetost lahko zapišemo v obliki:

## Slide 3
  To pomeni, da je normalna napetost σ pri natezni ali tlačni obremenitvi nosilca premo sorazmerna z relativnim raztezkom oz. skrčkom ε.
  Hookov zakon velja, dokler sila ne prekorači meje sorazmernosti oz. meje elastičnosti. Zakon velja za jeklo, v praksi ga uporabljamo tudi za baker in aluminij, nekatere zlitine in les. Pri sivi litini velja potenčni zakon, določen z natančnimi meritvami:
  Kjer je eksponent n odvisen od vrste gradiva in je za sivo litino
  pri natezni obremenitvi: n = 1,08;
  pri tlačni obremenitvi: n = 1,04.
  Za nekatera druga gradiva je eksponent lahko večji od 1 (npr. za liti cink, granit, beton: n = od 1,14 do 1,16) ali manjši od 1 (npr. za usnje, vrvi iz konoplje: n = 0,7).
Za jeklo je modul elastičnosti E = 2,1 ∙MPa
Pri μ = 0,3 je strižni modul G = 0,385 ∙ E.
Krautov strojniški priročnik – modul elastičnosti, stran 122.

## Slide 4
HOOKOV ZAKON ZA STRIŽNE OBREMENITVE Podobno, kot velja medsebojna zveza med normalno napetostjo σ in relativnim raztezkom ε, velja tudi premo sorazmerje med tangencialno napetostjo τ in tangencialno deformacijo oz. kotom zasuka γ. Za strižne obremenitve Hookov zakon zapišemo:
τ = G ∙ γ
Oznake v enačbah:
σ - natezna napetost
F - natezna sila
A - prečni prerez
ε - relativni raztezek
l - začetna dolžina preizkušanca
α - koeficient raztezanja
E - modul elastičnosti
τ - tangencialna napetost (strižna napetost)
G - strižni modul
γ - prečna deformacija