## Slide 1: NALOGE
Vijačna vzmet, ki je obremenjena s silo 10 N, se raztegne za 32 mm. Kolikšna sila podaljša vzmet na 48 mm? (R:
Vijačno vzmet raztegnemo s silo 20 N. Vzmet se pri tem raztegne za 5 cm. Za koliko se vzmet skrči, če zmanjšamo silo na 8 N? (R:
Jeklena žica s premerom 0,8 mm se pri obremenitvi raztegne za 8 mm. Začetna dolžina žice je 3,2 m; dopustna napetost pa 55. Ali je žica obremenjena v dopustnih mejah in kolikšna sila deluje na žico? (R: F = 264 N)
Bakrena žica s premerom 2 mm in dolžino 1 m ima pri obremenitvi relativni podaljšek 5 . Kolikšen je podaljšek žice in kolikšna sila deluje na žico? (R: ∆l = 0,5 mm; F = 196 N)