## Slide 1: Preverjanje znanja – Ottov proces
1. Z zrakom začetnega stanja 0,95 bar in 280 K izvajamo naslednji krožni proces: Najprej zrak izentropno stiskamo na tlak 10 bar. Temu sledi izohorno povečanje tlaka, da temperatura naraste na 1500 K. Nato se zrak izentropno razteza tako, da se mu z izohornim odvodom toplote vrne v začetno stanje. Skiciraj potek procesa v p-V in T-S diagramu, določi termodinamične veličine stanja v karakterističnih točkah procesa, izmenjano toploto, koristno delo in termodinamični izkoristek procesa.
0,95

## Slide 2: Preverjanje znanja – Ottov proces
2. Za Ottov krožni proces poznamo: minimalni tlak je 1 bar, minimalna temperatura pa 293 K. Kompresijsko razmerje ε = 9,2, maksimalni tlak pa 67,7 bar. Skiciraj potek procesa v p-V in T-S diagramu, določi termodinamične veličine stanja v karakterističnih točkah procesa, izmenjano toploto, koristno delo in termodinamični izkoristek procesa. Krožni proces poteka z zrakom.