## Slide 1: Viri ogljikovodikov
Nafta in zemeljski plin

## Slide 2: Nastanek nafte
Prekrivala jih je plast zemlje, mulja in usedlin.
Odmrle rastline in živali so se usedale na dno morja.

## Slide 3: Nastanek nafte
V milijonih let se je povečeval pritisk zgornjih plasti na odmrle dele rastlin in živali.
Zaradi velikega pritiska in visoke temperature sta iz njih nastala nafta in zemeljski plin.
Črpanje zemeljskega plina in nafte.

## Slide 4: Viri ogljikovodikov
Nafta
Zmes tekočih ogljikovodikov, v njih so raztopljeni tudi takšni z daljšimi verigami, ki so pri običajnih pogojih trdni.
Zemeljski plin
Lahko izhaja iz zemlje sam, ali pa spremlja nafto.
Vsebuje metan, etan, propan in butan.
V nafti so ogljikovodiki z nekaj C atomi do takšnih s 50 C atomi.
Notes: Najstarejša nafta je nastala pred 500 milijoni let. Danes izkoriščamo zaloge, ki so stare 250 milijonov let. Nastaja iz odmrlih rastlin in živali pri visoki temperaturi in tlaku

## Slide 5: Sestava nafte je odvisna od nahajališča
Glavna sestavina
Ogljikovodiki (95-98 %)
Gostota surove nafte je od 0,7 do 0,9 g/mL.
Primesi
Žveplove spojine (0-4 %)
Dušikove spojine (0-1 %)
Kisikove spojine (0-3 %)
Kovine (1-1000ppm)

## Slide 6: Sestava nafte
Surova nafta je temna tekočina, ki je ne moremo neposredno uporabljati.
Predelujejo jo v rafinerijah.

## Slide 7: Destilacija nafte
Nafto najprej segrejejo do vrenja.
Nastale plinske frakcije prestrežejo v hladilnik, kjer jih kondenzirajo nazaj v tekočino.
Pri segrevanju izparijo najprej najbolj hlapne spojine.
V prvi skupini spojin (frakciji), ki jo ločimo iz nafte so spojine z najnižjimi vrelišči.
V vsaki frakciji je zmes spojin, ki imajo vrelišče znotraj temperaturnega intervala.
Frakcionirana destilacija

## Slide 8: Frakcije nafte
Frakcionirana destilacija

## Slide 9: Izboljšava bencinske frakcije
Bencin je tem boljši, čim bolj se da zmes njegovih hlapov in zraka stisniti.
Merilo stisljivosti je oktansko število.
Čisti izooktan ima oktansko število 100, heptan pa 0.
Oktansko število 95 pomeni, da je v bencinu 95% izooktana in 5% heptana.

## Slide 10: Uporaba nafte
Kemikalije (detergenti, topila, pesticidi …)
Polimeri (umetne mase in umetna vlakna)
Zdravila in kozmetika
Olja in masti (kurilno olje, maziva …)
Goriva (bencin, dizel, kerozin …)
Parafini (za sveče, loščila, impregnacijo)
Gradbeni material (asfalt, izolacijski material …)

## Slide 11: Uporaba nafte
Svet brez nafte?

## Slide 12: Svetovne zaloge nafte

## Slide 13: Vpliv ogljikovodikov na okolje
Razlitje nafte (Koreja)

## Slide 14: Vpliv ogljikovodikov na okolje
Razlitje nafte (Koreja)

## Slide 15: Vpliv ogljikovodikov na okolje
Nafta v morju

## Slide 16: Vpliv ogljikovodikov na okolje
Učinek tople grede.
Toplogredna plina sta metan in CO2, ki nastaja kot posledica zgorevanja ogljikovodikov.