## Slide 1: Električna energija

## Slide 2: Kaj nam omogoča električna energija?

## Slide 3: Kaj že vemo o električnem krogu?
Luči v stanovanje
nevarnosti
Vaše ideje?
Žice - prevodniki
Električna napeljava

## Slide 4: Proizvodnja elektrike

## Slide 5
plimska elektrarna,
elektrarna na valovanje,
geotermalna elektrarna
link: https://www.youtube.com/watch?v=GKry06Z6VWE

## Slide 6: Delovanje hidroelektrarne
https://www.esvet.si/vodna-energija/kako-deluje-hidroelektrarna
akumulacijski jez -> vtočni kanal -> voda priteka na turbino -> turbina poganja električni generator -> preko transformatorja gre elektrika v omrežje

## Slide 8: ITER - mednarodni termonuklearni eksperimentalni reaktor - Francija
fuzijski reaktor - posnemanje Sonca

## Slide 9
Električni krog je sestavljen iz vira električne napetosti (npr. baterija), vodnikov (žice), porabnikov (žarnica, vrtalni stroj), stikal (prekinitev električnega kroga), varovalk (zaščita).
Če je krog sklenjen in vsebuje vir napetosti, po njem teče električni tok (električni naboji – elektroni v žicah).

## Slide 10: Simboli

## Slide 11: Shema električnega kroga
baterija, žarnica, stikalo:
baterija, menjalno stikalo, 2 žarnici:

## Slide 12: Električni vodnik
Električno prevodni material (baker, aluminij, srebro, zlato, grafit)
Običajno 3 vodniki:
  faza – rjav ali črn
  nevtralni (nula) – moder
  zaščitni – rumeno – zelen
Zaščita vodnikov – električni izolatorji (guma, umetne snovi, papir, les, steklo)

## Slide 13: Viri napetosti

## Slide 14: Po čem se razlikujejo?
Imajo vsi enako napetost?
Ali vsaka naprava deluje na vse vire?
So vsi enako nevarni?
So vse baterije enake?

## Slide 15
Enosmerni: baterija, sončna celica, akumulator, generator
Izmenični: elektrarne, generator, agregat, (vtičnica)
Baterije različnih oblik imajo različne napetosti:

## Slide 16
Enosmerni: baterija, sončna celica, akumulator, generator
Izmenični: elektrarne, generator, agregat, (vtičnica)
Baterije različnih oblik imajo različne napetosti:
3
1,5
4,5
9
0,5
bolj
manj
manj
bolj
bolj

## Slide 17: Stikalo
S stikalom prekinemo električni krog:
  tipka (zvonec … ob pritisku sklene električni krog)
  enopolno stikalo (običajno stikalo v stanovanju)
  menjalno stikalo (preklaplja med dvema električnima krogoma)

## Slide 18: Menjalno stikalo
Z dvema stikaloma upravljamo isto luč (pogosto na hodnikih 🡪 eno stikalo spodaj in eno na vrhu stopnic)
Ugotovimo, v katerih položajih stikal žarnica sveti.

## Slide 19: Varovalka
Naloga varovalke?
Vrste varovalk?