## Slide 1: 1.5 LEŽAJI
Naloga ležajev in uležajenja
Ležaji so strojni elementi, ki omogočajo vodenje vrtečih se delov pri istočasnem prenašanju zunanje obremenitve z vrtečega se dela na mirujoči del stroja in obratno. Takšen primer je vrtenje gredi v ohišju ali pesta kolesa na mirujoči osi.
Ležaje delimo glede na vrsto trenja in glede na smer prenašanja obremenitve.
Glede na vrsto trenja ločimo:
Drsne ležaje, pri katerih gibanje med ležajem in tečajem povzroča drsno trenje.
Kotalne ležaje, pri katerih gibanje dotikajočih se kotalnih teles povzroča kotalno trenje.

## Slide 2
Glede na smer prenašanja obremenitev ločimo:
Radialne ležaje – sila, ki obremenjuje ležaj, je usmerjena pravokotno na vzdolžno os ležaja in
Aksialne ležaje – sila, ki obremenjuje ležaj, je usmerjena vzdolž osi ležaja.

## Slide 3
LASTNOSTI LEŽAJEV
Drsni ležaji
PREDNOSTI: lahko so deljeni, v radialni smeri ne potrebujejo veliko prostora, izdelava je enostavna, pri popolnem mazanju in vzdrževanju imajo neomejeno življenjsko dobo ter tečejo mirno.
SLABOSTI: koeficient trenja pri hidrodinamičnih drsnih ležajih je odvisen od hitrosti drsečih površin. Zato moramo biti pazljivi glede izbire ležajnega gradiva, površinske obdelave in mazanja.
Kotalni ležaji
PREDNOSTI: vzdrževanje ne zahteva velikih stroškov, trenje ni odvisno od hitrosti, neodvisni so od gredi, osi in ohišja kamor so vgrajeni.
SLABOSTI: pri mirovanju in mahnem številu vrtljajev so občutljivi za sunke, doba trajanja in višina vrtljajev sta omejeni, v radialni smeri v večini primerov niso deljeni, občutljivi za prah in povzročajo večji šum.

## Slide 4
DRSNI LEŽAJI
Drsni ležaji
PREDNOSTI: lahko so deljeni, v radialni smeri ne potrebujejo veliko prostora, izdelava je enostavna, pri popolnem mazanju in vzdrževanju imajo neomejeno življenjsko dobo ter tečejo mirno.
SLABOSTI: koeficient trenja pri hidrodinamičnih drsnih ležajih je odvisen od hitrosti drsečih površin. Zato moramo biti pazljivi glede izbire ležajnega gradiva, površinske obdelave in mazanja.
Kotalni ležaji
PREDNOSTI: vzdrževanje ne zahteva velikih stroškov, trenje ni odvisno od hitrosti, neodvisni so od gredi, osi in ohišja kamor so vgrajeni.
SLABOSTI: pri mirovanju in mahnem številu vrtljajev so občutljivi za sunke, doba trajanja in višina vrtljajev sta omejeni, v radialni smeri v večini primerov niso deljeni, občutljivi za prah in povzročajo večji šum.