## Slide 1: NALOGE Z REŠITVAMI
V rezervoarju je 5000 l nafte. Izračunaj maso in specifično prostornino. (R: m = 3500 kg, )
Kos medenine ima maso 115 kg. Kolikšen je njen specifični volumen in kolikšen je volumen kosa? (R: , V )
V rezervoarju je 4 zraka z gostoto 1,5 . Izračunaj maso zraka in specifično prostornino. (R: m = 6 kg, )
Plin prostornine 25ima maso 29,5 kg. Kolikšna sta specifična prostornina plina in njegova gostota? (R: , )
Enostransko delujoč batni kompresor ima bat premera 80 mm. Gib bata je 120 mm. Kompresor deluje s 1500 vrtljaji na minuto. Vsesava zrak z gostoto 1,2 . Kolikšna sta masni in volumski tok zraka? (R: )

## Slide 2: NALOGE Z REŠITVAMI
6. Po cevi s premerom 50 mm se pretaka voda s hitrostjo 4 m/s. kolikšna je hitrost vode, če se cev zoži na 20 mm? V kolikšnem času se pri tem pretoku napolni 1200-litrska posoda? (R: )
7. Klado s površino ploskve 135 cm x 85 cm in z maso 9,2 t postavimo na ravna tla. Izračunaj tlak, ki ga klada povzroča na tla. (R: p = 78, 65 kPa)
8. Kolikšen je absolutni tlak v posodi, če kaže manometer nadtlak 0,582 bar, tlak okolice pa znaša 1004 mbar? (R: p = 1,586 bar)
9. Določi nadtlak in absolutni tlak pod batom s premerom 30 cm, če bat deluje na podlago s silo 20 kN in je tlak okolice 1020 mbar. (R: = 2829,4 mbar; p = 3849,4 mbar)
10. Atmosferski tlak znaša 998 mbar. Izmerjeni podtlak v kondenzatorju je 938 mbar. Kolikšen je absolutni tlak v kondenzatorju? (R: p = 3849,4 mbar)

## Slide 3: NALOGE Z REŠITVAMI
11. V komori sesalnika izmerimo podtlak 8,5 kPa. Zračni tlak znaša 1010 mbar. Kolikšen je absolutni tlak v sesalniku?(R: p = 925 mbar)
12. Potapljač se potopi na globino 32 m. Zračni tlak znaša 1000 mbar. Kolikšen je tlak povzroča voda na globini 32 m? Kolikšen tlak pritiska na potapljača? (R: p = 313292,2 Pa; p = 413292,2 Pa)
13. Hidravlična dvigalka ima manjši bat premera 15 mm in večji bat premera 45 mm. Na manjši bat pritiskamo s silo 120 N in ga premaknemo za 24 mm. Kolikšno maso lahko dvignemo na večjem batu? Kolikšen bo premik večjega bata? (R: m = 110,1 kg; x = 2,67 mm)
14. Termometer po Celzijevi lestvici kaže 34,5 °C. Koliko bi kazal na Kelvinovi lestvici? (R: T = 307,5 K)
15. Plinu izmerimo temperaturo 348 K. Kolikšna je temperatura v °C? (R: T = 75 °C )

## Slide 4: NALOGE Z REŠITVAMI
16. Vodo segrejemo s temperature 12°C na temperaturo 87°C. izračunaj, kolikšna je temperaturna razlika v °C in K? (R: )
17. Izmerili smo telesno temperaturo 38,5 °C. Kolikšna je absolutna temperatura? (R: T = 311,5 K)
18. Jeklena tračnica ima dolžino 10 m. Za koliko se dolžina tračnice poveča, če jo segrejemo za 100 °C? (R: )
19. Jeklen most ima pri temperaturi 10 °C dolžino 200 m. Kolikšna je dolžina mostu, če se most segreje na 40 °C? (R: )
20. Dolžino bakrene in jeklene palice merimo pri temperaturi 0 °C. Za bakreno palico izmerimo 200 mm, za jekleno palico pa 200,2 mm. Pri kateri temperaturi bosta imeli palici enako dolžino? (R: T = 222,81 °C )

## Slide 5: NALOGE Z REŠITVAMI
21. Železni obroč s polmerom 85 cm segrejemo za 250 K. Za koliko se poveča njegov obseg? (R: )
22. V aluminijasti plošči je luknja premera 12,5 cm. Kolikšen je novi premer odprtine, če ploščo segrevamo za 200 K? (R: d = 12,56 cm)
23. Aluminijasta krogla ima pri temperaturi 0 °C premer 50,4 mm. Na kolikšno temperaturo jo lahko segrejemo, da še zdrsne skozi obroč, ki ima notranji premer 50,6 mm? (R: = 166,1 °C)
24. Bakreno kocko segrejemo za 150 °C. Za koliko odstotkov se pri tem poveča njena prostornina in za koliko njen rob? (R: = 0,74 %)
25. Odprta posoda ima prostornino 1250in je do vrha napolnjena z etanolom s temperaturo 0 °C. Koliko etanola steče čez rob posode, če jo segrejemo za 50 °C? (R: = 71,88 )