## Slide 1
Notes: Primeri uporabe pojava magnetnega polja.

## Slide 2
Magnetno polje
Notes: 10.3 Električni tok

## Slide 5
opisati lastnosti trajnih magnetov, pojav namagnetenja in razmagnetenja,
s silnicami ponazoriti in opisati magnetno polje paličastega in podkvastega magneta ter magnetno polje Zemlje,
opisati delovanje in uporabo elektromagneta,
določiti velikost sile na vodnik s tokom v danem magnetnem polju,
definirati gostoto magnetnega polja,
kvalitativno opisati pojav indukcije pri gibanju vodnika in vrtenju tuljave v magnetnem polju,
opisati delovanje generatorja,
opisati pojav indukcije pri spreminjanju polja skozi tuljavo,
opisati pojav indukcije pri transformatorju,
opisati indukcijsko taljenje,
pojasniti, kako s transformatorjem dobimo visoke napetosti ali velike tokove, ter pojasniti prenos električne moči.
opiše lastnosti trajnih magnetov,
s silnicami ponazori in opiše magnetno polje paličastega in podkvastega magneta ter magnetno polje Zemlje,
opiše delovanje elektromagneta,
zna določiti velikost sile na vodnik s tokom v danem magnetnem polju,
pozna pojem indukcije,
Kaj se bomo naučili …
Minimalni standardi. Dijak naj …

## Slide 6
Magnetno polje
Elektro magneti in trajni magneti v prostoru okoli sebe ustvarjajo magnetno polje, v katerem deluje na trajne magnete in tokovne vodnike magnetna sila.
Ponazorimo ga z magnetnimi silnicami.
Elektro magnet in trajni magnet

## Slide 7
Izvor magnetnih polj je gibajoč naboj.
Pri elektro magnetih je to električni tok.
Pri trajnih magnetih je to gibanje naboja v atomih
(gibanje elektrona okrog jedra in vrtenje
elektronov okrog svoje osi).
Izvor magnetnega polja

## Slide 8
Magnetno polje in magnetna sila
Med poli magnetov delujejo sile.
Te so lahko privlačne ali odbojne.
Vsak trajni magnet ima dva pola:
severni (north N) in južni (south S).
Enaka pola se odbijata (odbojna sila),
različna pa privlačita (privlačna sila).
Silo, s katero se magnetna pola privlačita ali odbijata, imenujemo magnetna sila.
Notes: magnetno polje naravnih magnetov
zemlja
paličasti in podkvasti magnet

## Slide 9
Magnetno polje in magnetna sila
Tudi vsak elektro magnet ima dva pola severni (north N) in južni (south S), zato tuljavo privlači in odbija trajni magnet.

## Slide 10
Magnetne silnice izhajajo iz severnega (N) magnetnega pola in ponikujejo v južnem (S) magnetnem polu.
Paličast magnet
Magnetno polje in magnetne silnice
Notes: lastnosti trajnih magnetov
risanje silnic magnetnega polja (paličasti, podkvasti, zemljino magnetno polje)

## Slide 11
Če v magnetno polje postavimo magnetno iglo (kompas), se igla orientira v smeri silnic.
Magnetno polje in magnetne silnice
Notes: lastnosti trajnih magnetov
risanje silnic magnetnega polja (paličasti, podkvasti, zemljino magnetno polje)

## Slide 12
Poleg paličastega magneta poznamo tudi
podkvasti magnet.
Znotraj podkvastega magneta so silnice magnetnega polja ravne, vzporedne in enako
goste. To je
homogeno magnetno polje.
Magnetno polje in magnetne silnice
Notes: lastnosti trajnih magnetov
risanje silnic magnetnega polja (paličasti, podkvasti, zemljino magnetno polje)

## Slide 13
Tudi Zemlja ima svoje magnetno polje.
Magnetno polje in magnetne silnice
Notes: lastnosti trajnih magnetov
risanje silnic magnetnega polja (paličasti, podkvasti, zemljino magnetno polje)

## Slide 14
Če magnet razpolovimo,
ima vsak del svoj severni in južni pol.
Lastnosti trajnih magnetov
Notes: lastnosti trajnih magnetov
risanje silnic magnetnega polja (paličasti, podkvasti, zemljino magnetno polje)

## Slide 15
Gostota magnetnih silnic je merilo za
gostoto magnetnega polja.
Oznaka in definicija:
Enota:
Magnetna silnica
Gostota magnetnega polja

## Slide 16
Oznaka in definicija:
Enota:
Gostota magnetnega polja pove, kolikšna magnetna sila deluje na tokovni vodnik.
Gostota magnetnega polja

## Slide 17
Okoli vodnika, po katerem teče električni tok,
se vzpostavi magnetno polje.
Smer magnetnih silnic kaže magnetnica.
Magnetno polje tokovnega vodnika
Notes: magnetno polje okoli vodnika

## Slide 18
Magnetno polje tokovnega vodnika

## Slide 19
PRAVILO DESNE ROKE
PRAVILO DESNEGA VIJAKA
Magnetno polje tokovnega vodnika

## Slide 20
indukcijska konstanta
GOSTOTA MAGNETNEGA POLJA:
Magnetno polje tokovnega vodnika

## Slide 21
Primer I
Kolikšna je gostota magnetnega polja 45 cm od vodnika, po katerem teče tok 2,2 A?
Primer II
Kolikšen tok teče po vodniku, če je 30 cm od vodnika gostota magnetnega polja 3 T?
~ dodatek ~
Koliko dela opravi pretečeni naboj v 2 minutah, če je v vodniku izmenična napetost z amplitudo 50 V?
Primer III
Po vodniku se v 5 minutah pretoči 2 ∙ 1022 elektronov. Izračunaj oddaljenost od vodnika, kjer je gostota magnetnega polja 4 T.

## Slide 22
Magnetno polje tokovne zanke

## Slide 23
Magnetno polje tuljave

## Slide 24
Magnetno polje tuljave

## Slide 25
Če žico navijemo v dolgo ravno tuljavo, se znotraj tuljave vzpostavi homogeno magnetno polje (B).
I
I
N/l
Gostota magnetnega polja (B) je odvisna od
števila ovojev na dani dolžini tuljave (N/l) in
električnega toka (I).
N
S
Magnetno polje tuljave
Notes: magnetno polje v tuljavi

## Slide 26
pravilo desne roke
magnetna silnica
I
električni tok
Magnetno polje tuljave

## Slide 27
Pravilo desnega vijaka
Magnetno polje tuljave

## Slide 28
Primer
Izračunaj dolžino tuljave z 200 ovoji, po kateri teče tok 10 mA, če se v njej vzpostavi magnetno polje z gostoto 2 T?

## Slide 29
Magnetna sila na električne delce

## Slide 30
Magnetna sila deluje na vse naelektrene gibajoče delce.
V vektorskem produktu je zapisana smer in velikost magnetne sile na električne delce.
Magnetna sila na električne delce
F
Velikost sile na električni delec:
Notes: http://www2.nauk.si/files/901/sile_delec_0.png

## Slide 31
Magnetna sila na električne delce
Pravilo desnega vijaka: če smer hitrosti pozitivnega delca zasukamo v smer polja , bo sila delovala v smeri gibanja desnega vijaka.
Pravilo desne roke:
palec -
kazalec -
sredinec -
Smer sile na električni delec:

## Slide 32
merjenje mase naelektrenih delcev (npr. ionov)
Masni spektrometer
Notes: http://www.chemguide.co.uk/analysis/masspec/masspec.GIF
https://si.openprof.com/ge/images/12/K96_3_640.jpg

## Slide 33
Katodna cev

## Slide 34
Določitev vrste delcev pri radioaktivnih
razpadih (α, β in γ)

## Slide 35
Hallova napetost - merjenje B
Hallov generator je izvor električne napetosti, katerega ločevanje naboja temelji na magnetni sili na elektrone električnega toka.

## Slide 36
Primer
Curek elektronov usmerimo vzdolž silnic homogenega magnetnega polja. Katera trditev je pravilna?
A Curek se odkloni navzdol.
B Curek se odkloni navzgor.
C Curek se ne odkloni.
D Hitrost elektronov se poveča.

## Slide 37
Sila na tokovni vodnik je posledica magnetne sile na elektrone
Tudi če nabiti delci potujejo skozi magnetno polje po vodniku, bo nanje delovala magnetna sila.

## Slide 38
Sila na tokovni vodnik
Velikost sile na tokovni vodnik:
F
Smer sile na tokovni vodnik:

## Slide 39
Sila na tokovni vodnik

## Slide 40
Sila na tokovni vodnik

## Slide 41
Primer
Kolikšna je magnetna sila na vodnik, ki ga vstavimo v magnetno polje gostote 0,60µT, ko skozenj teče tok
2,0 A?

## Slide 42
Med dvema vodnikoma, po katerih teče tok v isti smeri, deluje privlačna magnetna sila (def. 1 A).
I1
I2
-F
F
x
B
Sila med vodnikoma
Notes: magnetno polje okoli vodnika

## Slide 43
Sila med vodnikoma

## Slide 44
Sila med vodnikoma

## Slide 45
Primer
Kolikšna je magnetna sila med vodnikoma z dolžino
5 m, če sta med seboj oddaljena 40 cm
in skoznju teče tok 2 A?

## Slide 46
Magnetna sila na tokovno zanko in tuljavo

## Slide 47
Delovanje zvočnika
membrana
tuljava-navitje membrane
trajni magnet

## Slide 48
V tuljavi se zaradi električnega toka pojavi magnetno polje. Njegova smer je odvisna od smeri toka,
zato se tuljava in magnet izmenično privlačita in odbijata.
To povzroči tresenje opne, ki ga slišimo kot zvok.
Delovanje zvočnika

## Slide 49
Navor magnetne sile na tokovno zanko
Kot  merimo med B in pravokotnico na S.
Velikost navora:
Smer navora je smer vrtenja tokovne zanke:

## Slide 50
Navor magnetne sile na tokovno zanko
Če v magnetno polje postavimo na os vpeto zanko po kateri teče tok, bo na zanko delovala magnetna sila in navor (M).

## Slide 51
Navor magnetne sile na tokovno zanko

## Slide 52
Navor magnetne sile na tokovno zanko

## Slide 53
Navor magnetne sile na tuljavo
Magnetni navor omogoča delovanje elektromotorjev, kjer je v tuljavi N zank.
Velikost navora:

## Slide 54
Navor magnetne sile na tuljavo in model elektromotorja

## Slide 55
Navor magnetne sile na tuljavo in elektromotor

## Slide 56
Navor magnetne sile na tuljavo in elektromotor

## Slide 57
Navor magnetne sile na tuljavo in elektromotor

## Slide 58
Navor magnetne sile na tuljavo in elektromotor

## Slide 59
Navor magnetne sile na tuljavo in elektromotor

## Slide 60
Navor magnetne sile na tuljavo in analogni merilnik

## Slide 61
Navor magnetne sile na tuljavo in elektromotor

## Slide 62
Primer I [0,9 Nm]
Tuljavo z 200 ovoji in prečnim presekom 6,0 cm2 položimo v homogeno magnetno polje z gostoto 1,5 T in spustimo skoznjo tok 5 A.
Kolikšen je največji navor na tuljavo?

## Slide 63
Snov v magnetnem polju
Snov, ki jo postavimo v magnetno polje (B0),
lahko to polje oslabi ali ojača.
Če ga oslabi, je takšna snov diamagnetna
(npr. H2O, Hg, Cu, CO2).
Ojačajo ga paramagnetne snovi
(npr. Al, Zn, Pt, W).
Močno pa ga ojačajo feromagnetne snovi
(npr. Fe, Co, Ni).
Njihov vpliv izrazimo s permeabilnostjo snovi .
s snovjo
brez snovi
Notes: elektromagnet

## Slide 64
Snov | Permeabilnost (𝛍)
voda | 0,999992
baker | 0,999994
zrak | 1,0000004
aluminij | 1,000022
platina | 1,000265
nikelj | 600
železo | 5000
jeklo | 8000
Snov v magnetnem polju

## Slide 65
V zunanjem magnetnem polju (B0) se domene orientirajo, zato se magnetno polje ojači (B).
Feromagnetne snovi imajo posamezne dele (domene) naključno orientirane.
Snov v magnetnem polju

## Slide 66
Magnetna sila na snov v magnetnem polju
Magnetno polje diamagnetno snov odbija, paramagnetno snov in feromagnetno snov pa privlači.

## Slide 67
PrimerI
V tuljavi je gostota magnetnega polja 0,5 T.
Kolikšna je gostota magnetnega polja,
če v tuljavo vstavimo jedro iz železa?

## Slide 68
Primer II
Notranjost dolge tuljave, ki ima 1200 ovojev na meter dolžine, je napolnjena s feromagnetno snovjo.
Kolikšna je permeabilnost te snovi, če je pri toku 6,0 A gostota magnetnega polja v snovi enaka 2,0 T?

## Slide 69
Koračni motor
Na področju pogonov sodobnih in računalniško krmiljenih tehnologij v industriji pa je zelo pogosto potrebno natančno pozicioniranje (tiskalniki, risalniki, koordinatni vrtalniki, podajalniki, obdelovalni stroji, ... ). Potrebne premike za tako pozicioniranje omogočajo koračni motorji.

## Slide 70
Magnetna sila na feromagnetna telesa
Varnostni ventil pri plinskem gorilniku ali štedilniku:

## Slide 71
Magnetna sila na feromagnetna telesa
Magnetno stikalo:

## Slide 72
Magnetna sila na feromagnetna telesa

## Slide 73
Magnetna sila na feromagnetna telesa

## Slide 74
Magnetna sila na feromagnetna telesa

## Slide 75
Magnetna sila na feromagnetna telesa

## Slide 76
Magnetna sila na feromagnetna telesa