## Slide 1: Reduktor

## Slide 2: Reduktor
kadar želimo zmanjšati število vrtljajev
če želimo povečati moč
opravljena pot je manjša
  Primer:
  Vožnja s kolesom v klanec v nižji prestavi.

## Slide 3: Shema
Sistem sestavljajo tri gredi, ena gonilna in
dve gnani, ter dva zobniška para.

## Slide 4: Prestavno razmerje za prvi zobniški par
i1 = z2 : z1
i1 = 40 :10
i1 = 4 : 1
Hitrost vrtenja druge gredi je štirikrat manjša od prve gredi. Ko se je zobnik z1 zavrtel 4x, se je zobnik z2 zavrtel 1x.

## Slide 5: Prestavno razmerje za drugi zobniški par
i2 = z4 : z3
i2 = 40 : 10
i2 = 4 : 1
Prestavno razmerje drugega zobniškega para (i2) je ravno tako 4:1.

## Slide 6: Skupno prestavno razmerje je:
i = i1 ∙ i2
I = 4 ∙ 4 = 16
i = 16 : 1
Ko se je zobnik z1 zavrtel 4x, se je zobnik z2 zavrtel 1x, prav tako se je 1x zavrtel zobnik z3, saj sta pritrjena na isti gredi. Zobnik z4 v tem času naredi četrtino obrata.
Da naredi zobnik z4 cel obrat, se mora torej zobnik z3 zavrteti 4x, zobnik z1 pa 16x.

## Slide 7: Naloga:
Za največ koliko lahko zmanjšaš število vrtljajev z dvema zobnikoma, ki imata 15 zob in dvema zobnikoma s 60 zobmi?