## Slide 1: NAČRTOVANJE IZDELKA IZ LESA
Martin Knuplež,
OŠBI

## Slide 2: SESTAVNA RISBA IZDELKA
Gradiva:
vezana plošča topol:
  dolžina: 500 mm,
  širina: 250 mm,
  debelina: 6 mm
dovoljena druga pomožna gradiva.
Naloga:
Nariši skico izdelka iz lesa. Skica naj prikazuje končni izdelek (primer je prikazan na sliki).

## Slide 3: SESTAVNA RISBA – označevanje pozicij
Naloga:
Na skici označi različne sestavne dele s pozicijskimi številkami. Oglej si primer na sliki.
Kazalna črta:
poševna glede na risbo,
začne se na predmetu s piko.
Pozicijska številka:
napisana s tehnično pisavo,
podčrtana z debelo polno črto, ki se dotika kazalne črte.

## Slide 4: DELAVNIŠKE SKICE
Pri določanju mer sestavnih delov, moraš paziti na debelino gradiva! Sestavljene dolžine robov se morajo natančno ujemati!
Naloga:
Nariši delavniške skice sestavnih delov in jih kotiraj (na sliki je prikazan primer).
6 mm
6 mm
140 mm
20 mm
20 mm
Pozicija 3 mora biti torej dolga 112 mm!
Skupna dolžina je 152 mm.
Skupna dolžina mora biti
152 mm.

## Slide 5: VESELO NA DELO! 
Če ti samostojno delo nikakor ne gre od rok, lahko prerišeš skice, prikazane v predstavitvi.