## Slide 1: Indukcija

## Slide 5
Opažanja:
Kadar se magnet v tuljavi premika,
zazna voltmeter spremembo napetosti v tuljavi.
Če magnet miruje, je napetost nič in se ne spreminja.
Sklep:
Spreminjajoče magnetno polje (B)
v tuljavi inducira napetost (U).
Tok (I) v vodniku se inducira v takšni smeri,
da smer magnetnega polja (ki ga povzroči I) nasprotuje spremembi magnetnega polja.

## Slide 6
Določitev inducirane napetosti začnemo z določanjem magnetnega pretoka ().
Magnetni pretok je skalarni produkt gostote magnetnega polja (B) in površine (S).
(weber)
B
S
Indukcija in magnetni pretok
Definicija:
Enota:

## Slide 7
Če se spreminjajo B, S ali α, se spremeni tudi .
Glede na v času ()
se v zanki inducira napetost ().
Zank je lahko tudi več (v tuljavi z N ovoji).
Indukcija in magnetni pretok

## Slide 8
Faradayev zakon

## Slide 9
Indukcija pri gibanju vodnika
+ e
- e

## Slide 10
Indukcija pri vrtenju tuljave

## Slide 11
Elektromotor in generator

## Slide 12
Izmenični in enosmerni generator

## Slide 13
Dinamo

## Slide 14
Generator v hidroelektrarni

## Slide 15
Generator v vetrni elektrarni

## Slide 16
Generator

## Slide 17
Generator

## Slide 18
Generator

## Slide 21
Primer:
Tuljava ima 2100 ovojev in presek 2,0 cm2. Postavimo jo v magnetno polje z gostoto 0,20 T, tako da je njena os vzporedna s silnicami.
Kolikšna povprečna napetost se inducira:
a) če jo v 0,10 s potegnemo iz magnetnega polja?
b) če jo v 0,10 s zavrtimo tako, da je njena os pravokotna na silnice?
c) če gostota magnetnega polja v 0,10 s pade na 0 T?

## Slide 22
Lastna indukcija

## Slide 23
Transformator

## Slide 24
Transformator

## Slide 25
Transformator deluje na izmenični tok.
Magnetno polje primarne tuljave
inducira napetost na sekundarni tuljavi.
Transformator

## Slide 26
Transformator
Moč transformatorja

## Slide 27
Primer:
Hišna napeljava je priključena na sekundarno tuljavo transformatorja. Na primarno tuljavo je speljan kabel z napetostjo 11 kV. Koliko ovojev ima sekundarna tuljava, če jih ima primarna sto tisoč?