## Slide 1: IZDELAVA EMBALAŽNE ŠKATLICE
Martin Knuplež,
OŠBI

## Slide 2: ZAČETEK
Po zagonu programa odpri risbo, ki si jo doslej narisal: gumb Odpri obstoječo risbo / Risbe / mreža embalažne škatlice.

## Slide 3: Tiskanje
Pri pouku v šoli bi mrežo natisnili na šeleshamer karton. V nadaljevanju si bomo ogledali, kako poteka postopek tiskanja pri CiciCAD-u. Če imaš tiskalnik na voljo, lahko mrežo natisneš na A4 bel list papirja ali šeleshamer kartona.
Pred pričetkom tiskanja vklopi tiskalnik, da ga program CiciCAD zazna. Nekatere nastavitve moramo namreč izvesti ročno.
1. Kliknemo na gumb Tiskalnik.
2a. Če imamo ležečo postavitev lista, moramo rdeči okvir z belim poljem ročno obrniti v ležeči položaj.
Kliknemo gumb Tiskalnik...
2b. ... in v oknu izberemo Ležeče. Izbiro potrdimo z gumbom V redu.
3a. Za tiskanje mreže za izdelek, mora biti Povečava 1 mm : 1 mm.
4. Preverimo, ali je izbran ustrezen tiskalnik in s klikom na gumb V redu pošljemo risbo v tiskalnik.
3b. Nastavitve zaključimo z gumbom Tiskaj.
List za tiskanje je privzeto obrnjen pokončno. Natisnjeno bo tisto, kar je v rdečem okvirju. Zato je potrebno okvir obrniti v ležeči položaj.

## Slide 4: Na list A4 natisnjena mreža embalažne škatlice

## Slide 5: Če nimamo na voljo tiskalnika ...
Če nimamo na voljo tiskalnika, bomo mrežo narisali na kariran list z velikostjo kvadratkov 5 mm x 5 mm.
Mere robov mreže bomo zaokrožili na najbližjo mero s celimi kvadratki, npr. namesto dolžine 61 mm bomo risali 60 mm, kar je 12 celih dolžin kvadratkov na listu.

## Slide 6: Če nimamo na voljo tiskalnika ...
Ker so mere zaokrožene na cele kvadratke, poteka risanje hitro in enostavno. Zaradi risanja na kariran list papirja nimamo težav s pravokotnostjo črt.

## Slide 7: Izrezovanje - striženje
Postopek izrezovanja s škarjami, se imenuje striženje. Če uporabimo za izrezovanje olfa nož, pa je postopek rezanje.
Nadaljevanje postopka izdelave embalažne škatlice je enak, ne glede na to, ali smo risbo natisnili s tiskalnikom ali narisali na kariran list papirja.
Po izrezovanju je čas za izvedbo grafične podobe embalažne škatlice (reklam in napisov na škatlici) – BONUS ti doda 10 točk.

## Slide 8: Pregibanje papirnih gradiv
Na označenih mestih napravimo na papirju pregibe. Pri izvedbi pregibov na papirju in kartonu, si pomagamo z gladilko. Ravnilo položimo ob rob in z gladilko (lahko tudi z oblim delom škarjic) nekoliko pritisnemo in potegnemo. V papirju (kartonu) nastane žleb. Gradivo z lahkoto prepognemo v smeri žleba. Takšen pregib se imenuje žlebni pregib in se uporablja za pregibanje papirja in kartona.
Pri pregibanju lepenke se uporablja zarezni pregib. V lepenko z nožkom zarežemo do 1/3 globoko vzdolž črte, kjer želimo napraviti pregib. Gradivo (lepenko) prepognemo v nasprotno stran, kot je zareza.
Gladilka
Žlebni pregib
Zarezni pregib

## Slide 9: Žlebni pregibi na papirju za izdelavo škatlice

## Slide 10: Lepljenje
Zalepimo plašč embalažne škatlice - zavihek ob višini embalažne škatlice.
Uporabimo katero koli lepilo za papir. Lepilo na tanko nanesemo po vsej površini, ki jo želimo zalepiti.
Pazimo, da z lepilom ne umažemo delov, ko jih ne bomo zalepili.

## Slide 11: Embalažna škatlica – končni izdelek
Embalažna škatlica nima velike trdnosti, ker je iz papirja. Morala bi biti iz kartona, toda ker je lažje risati mrežo na kariran list kot na bel karton, smo se odločili za takšno varianto.
BONUS: Škatlico opremi s slikovnim gradivom in napisi, da bo čim bolj predstavljala pravo embalažno škatlico. To je najlažje storiti pred pričetkom lepljenja.