## Slide 1
Električni tok
Notes: 10.3 Električni tok

## Slide 2
opisati učinke električnega toka
zapisati zvezo med električnim nabojem in električnim tokom ter navesti osnovni naboj,
zapisati Ohmov zakon in definirati upor,
izračunati nadomestni upor zaporedno ali vzporedno vezanih električnih upornikov,
pojasniti vezavo ampermetra in voltmetra v električnem krogu,
zapisati enačbe za električno delo in moč enosmernega in izmeničnega toka in jih uporabiti v primerih enega napetostnega izvira in enega porabnika.
pojasni kaj je električni tok in našteje nekaj primerov,
pojasni toplotni učinek električnega toka in navede primere uporabe,
zapiše zvezo med električnim nabojem in tokom (definicija jakosti električnega toka),
navede enoto za električni tok,
razlikuje med enosmernim in izmeničnim električnim tokom,
sestavi enostavni električni krog (sestavljen iz enega vira in enega porabnika) in pojasni vlogo posameznih elementov,
pozna Ohmov zakon,
našteje glavne značilnosti vzporedne in zaporedne vezave upornikov,
izračuna porabo električne energije in oceni mesečne stroške.
Kaj se bomo naučili …
Minimalni standardi. Dijak naj …

## Slide 4
Ob nevihtnem vremenu je ozračje naelektreno.
Udar strele oblak razelektri, naboj steče z oblaka v tla.

## Slide 5
ELEKTRIČNI TOK SKOZI ZRAK

## Slide 6
Kadar se električni naboj premika usmerjeno, govorimo o električnem toku.
I
[A]
amper

## Slide 7
Pot električne energije od elektrarne do porabnika.

## Slide 8
Električni naboj po žici poganja
generator električnega toka.

## Slide 9
Električni naboj prenašamo po žicah.
Pravimo, da po žici teče električni tok.

## Slide 10
Električni tok omogoča uporabo električnih naprav (porabnikov električne energije).

## Slide 11
V električnem krogu imamo žice, vire in porabnike.
vir
(baterija)
porabnik
(žarnica)
vodniki
Električni tok lahko teče le po zaključeni zanki (tokokrogu), v katerem je tudi vir napetosti.

## Slide 12
Shema električnega kroga.
Električni krog rišemo shematsko
z dogovorjenimi znaki.
žarnica, stikalo, upor,
vir napetosti, amper meter.

## Slide 13
Okoli žice, po kateri teče električni tok,
delujejo magnetne sile.
Govorimo o magnetnem učinku električnega toka
Učinki električnega toka

## Slide 14
Žica, po kateri teče električni tok, se segreva.
Če jo dovolj segrejemo zažari (sveti).
Govorimo o toplotnem učinku električnega toka

## Slide 15
Električni tok lahko povzroči kemijske reakcije,
zato ima tudi kemijske učinke.

## Slide 16
Življenje brez električnega toka?!?
Notes: 10.4 Učinki električnega toka

## Slide 17
Nevarnosti električnega toka:
opekline,
razkroj krvi,
odpoved živcev,
zastoj srčne mišice.
Pomoč
odstrani vir toka,
pazi na svojo varnost,
prva pomoč,
kliči 112.

## Slide 18
Varovalka prekine tokokrog (fazo)
za določen del zgradbe,
če skozi njo steče prevelik tok.
Stikalo FID pa prekine stik glavnega faznega vodnika in tudi ničelni vodnik.

## Slide 19
Električna napetost -generator

## Slide 20
Kolesarski dinamo ustvarja izmenično napetost 6 V.
Do napetosti pride zaradi premikanja magneta v bližini električne žice.

## Slide 21
Termogenerator v plinskem gorilniku prepreči uhajanje plina. Do napetosti pride zaradi temperaturne razlike (železo – konstantan: U/ΔT = 50 μV /° C ).

## Slide 22
Avtomobilski akumulator ustvarja enosmerno napetost 12 V s pomočjo kemijskih reakcij.

## Slide 23
V sončni celici se napetost pojavi zaradi svetlobe, ki pade nanjo.
Požene enosmerno napetost 0,5 V.

## Slide 24
Gonilna napetost, notranji upor in kratkostični tok
generatorja (baterije)

## Slide 25
Generator-vir napetosti potiska elektrone
z enega priključka (pola) na drugega.
Pol z presežkom elektronov je negativen (—),
pol s primanjkljajem elektronov pa pozitiven (+).
Med njima je električna napetost.

## Slide 26
Smer toka je
(po dogovoru)
nasprotna smeri gibanja elektronov (od + proti -).
I
I

## Slide 27
Električni tok pove, koliko električnega naboja je preteklo v eni sekundi.
e0 = 1,60 10-19 As

## Slide 28
Električni tok merimo z ampermetrom.
V električni krog ga vežemo ob porabniku, da tok, ki teče skozi porabnik, teče tudi skozi ampermeter.
Električni tok, amper in ampermeter.
zaporedna vezava
Notes: https://tecnaskhofstad.wikispaces.com/file/view/serieparallel_ampvolt01.png/440443504/480x223/serieparallel_ampvolt01.png
https://www.google.si/imgres?imgurl=http%3A%2F%2Fwww.testoon.com%2Fimages_produit%2F001561-300x300.jpg&imgrefurl=http%3A%2F%2Fwww.testoon.com%2Fproduct%2Fanalog-multimeters-f-16%2Fmetrix-m-24%2Fmx135-p-1561.html&docid=jKrVba3o05smtM&tbnid=yYLpyuVnPkv6ZM%3A&w=300&h=300&bih=794&biw=1600&ved=0ahUKEwjaw6SO7K3PAhXD1RoKHYlfBvoQMwgxKAIwAg&iact=mrc&uact=8#h=300&imgdii=yYLpyuVnPkv6ZM%3A%3ByYLpyuVnPkv6ZM%3A%3B11sLQlJWgqwN4M%3A&w=300
http://www2.arnes.si/~osljjk6/fizika/fizika_9/fizika9_gradiva/elektrika/elektricni_tok/ampermeter/ampermetri_2.jpg

## Slide 29
Napetost med dvema točkama je 1 V,
kadar električna sila med točkama prenese naboj 1 As in pri tem opravi za 1 J dela.
V [volt]
Električno napetost merimo z voltmetrom.

## Slide 30
Sponki voltmetra priključimo na sponki v električnem krogu, med katerima želimo izmeriti napetost
(razliko potencialov).
Napetost, volt in voltmeter.
vzporedna vezava
Notes: https://tecnaskhofstad.wikispaces.com/file/view/serieparallel_ampvolt01.png/440443504/480x223/serieparallel_ampvolt01.png

## Slide 31
U (V) | I (A)
0,0 | 0,00
1,5 | 0,75
3,0 | 1,50
4,5 | 2,25
6,0 | 3,00
Chart: U (I)
| 0 | 0.75 | 1.5 | 2.25 | 3
U (V) | 0 | 1.5 | 3 | 4.5 | 6
Med U in I obstaja povezava (Ohmov zakon):
U (V)
I (A)
Pri večji napetosti steče sorazmerno večji tok.
Notes: http://physics.bu.edu/~duffy/HTML5/ohm.html

## Slide 32
Kolikšen tok steče, je odvisno od upornika v vezju.
Skozi večji upor pri isti napetosti steče manjši tok.
Ohmov zakon
V našem primeru je npr. pri napetosti 6 V tekel tok 3 A.
Upornik v vezju ima upor 2 Ω.

## Slide 33
Specifični upor (
je upor različnih žic (bakrene, železne, zlate, steklene,…) z dolžino 1 m in presekom 1 mm2
Vsaka kovina se upira toku elektronov (ima upor). Upornost žice (R) je odvisna od dimenzij (dolžine-l in preseka-S) in snovi iz katere je žica narejena- .
Z večanjem preseka (S) žice,
se upornost manjša,
z daljšanjem žice (l) pa se veča.
Notes: https://hec-r.s3.amazonaws.com/Site/prod/contentplayer/templates/foe/bwa.gif

## Slide 34
[ksi]
specifična električna upornost
Prevodniki imajo majhen , izolatorji pa velik.
Upor žice iz dane snovi je premo sorazmeren z dolžino in obratno sorazmeren s presekom:

## Slide 37
Specifična električna prevodnost se lahko zaradi vplivov iz okolja spreminja.
sprememba temperature
sprememba
osvetljenosti
termistor
fotoupor
Notes: http://www.conrad.com/medias/global/ce/5000_5999/5000/5000/5005/500584_BB_00_FB.EPS_1000.jpg
https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/ceneje/www/images/products/mother/1024/1256/1256569-0.jpg

## Slide 38
Vsota vseh tokov, ki pritekajo v vozlišče,
je enaka vsoti tokov, ki odtekajo iz vozlišča.
Prvi Kirchhoffov zakon.
V električnem krogu
je lahko več porabnikov.
Kadar se tokokrog razveji,
se razporedi tudi električni tok.
Električni tok in napetost v vezjih:
Notes: http://mathonweb.com/help/mat25.gif

## Slide 39
Na porabnikih, ki so vezani vzporedno (na sliki R1, R2, R3), je napetost enaka
(U1 = U2 = U3)
Električni tok in napetost v vezjih:

## Slide 40
Kadar gre skozi vse porabnike isti tok,
(I1 = I2 = I3)
se med njimi razporedi napetost.
Vsota padcev napetosti na vseh elementih je enaka vsoti napetosti na vseh izvirih napetosti.
Drugi Kirchhoffov zakon.
U0 = U1 + U2 + U3
Električni tok in napetost v vezjih:

## Slide 41
Kirchhoffov zakon | 1. | 2.
I in U | se razdeli I0 = I1 + I2 + I3 | ostane enaka U1 = U2 = U3
I in U | ostane enak I1 = I2 = I3 | se razdeli U0 = U1 + U2 + U3
Električni tok in napetost v vezjih:

## Slide 42
Zaporedna vezava upornikov
Nadomestni upor zaporedno vezanih upornikov
je vsota vseh uporov.
Shema
Kolikšen je skupen upor upornikov
12 , 25 in 17 , ki so vezani zaporedno?

## Slide 43
Vzporedna vezava upornikov
Obratna vrednost nadomestnega upora je
vsota obratnih vrednosti vzporedno vezanih uporov.
Shema
Kolikšen je skupen upor upornikov
12 , 25 in 17 , ki so vezani vzporedno?

## Slide 44
Primer
Motor odda delo 70 J, ko se skozi njega pretoči naboj 0,7 As. Na kolikšno napetost je priključen?
Kolikšna je njegova moč, če opravi delo v 3 sekundah?
Delo, ki ga opravijo električne naprave, je sorazmerno
z električnim tokom, s časom in z napetostjo.
Električno delo in moč

## Slide 45
Če napetost in tok nista konstantna,
je efektivna napetost (Uef) manjša:
določimo jo iz amplitude napetosti (Umax).
Enako je tudi z električnim tokom.
Primer
Amplitudna napetost v električnem omrežju je 311 V. Kolikšna je efektivna napetost?
Notes: http://www.kolektoravtomatizacija.com/resources/files/pic/Kolektor_synatec/Clanki/Informator_59/KEM_2.jpg

## Slide 46
Določi nadomestno upornost vezja.
Kateri zakon pri tem upoštevaš?
R1 = 200 , R2 = 300  in R3 = 500 .
R1
R2
R3
I.

## Slide 47
Napetost na viru je 30 V. Kolikšen tok požene vir?
Kolikšen tok teče skozi posamezen upor?
R1 = 100 , R2 = 400  in R3 = 300 .
R1
R2
R3
II.

## Slide 48
Določi nadomestno upornost vezja.
Kateri zakon pri tem upoštevaš?
R1 = 200 , R2 = 300  in R3 = 500 .
R1
R2
R3
III.

## Slide 49
Vir požene tok 2 A.
Kolikšna je napetost na posameznem uporu?
R1 = 250 , R2 = 1000  in R3 = 500 .
R1
R2
R3
IV.

## Slide 50
Določi nadomestno upornost vezja.
R1 = 100 , R2 = 400 , R3 = 300  in R4 = 150 
R1
R2
R3
R4
V.

## Slide 51
Tok skozi R3 je 0,1 A. Določite napetost vira.
R1 = 100 , R2 = 400 , R3 = 300  in R4 = 150 
R1
R2
R3
R4
VI.