## Slide 1
1
Naloge (str. 26 – 27)
1. Kadar je temperatura T0 = -10 °C, je dolžina jeklenega mostu l0 = 200 m. Za koliko se poveča dolžina, ko se most segreje na T1 = 40 °C? (R: ∆ l = 0,12 m)
2. Aluminijasti drog je pri temperaturi T0 = 30 °C dolg l0 = 25 m. Za koliko je drog krajši pozimi, ko je njegova temperatura T1 = -20 °C? (R: ∆ l = 2,97 cm)
3. Bakrena palica ima pri temperaturi T0 = 0 °C dolžino l0 = 201 mm, palica iz cinka pa ima pri tej temperaturi dolžino l0 = 200 mm. Pri kateri temperaturi sta palici enako dolgi? Temperaturni koeficient raztezanja za baker je
α = 1,67 . 10–5 K-1, za cink pa α = 3,0 . 10–5 K-1.(R: T = 378 °C)
4. Z jeklenim merilom, ki je umerjeno pri temperaturi T0 = 20 °C, izmerimo dolžino pri temperaturi T1 = 10 °C in dobimo vrednost l 1 = 2580,2 mm. Kolikšna je prava vrednost dolžine? Linearni temperaturni koeficient raztezanja za jeklo je
α = 1,1 . 10–5 K-1. (R: l0 = 2579,9 mm)

## Slide 2
2
5. Obroču iz brona (α = 1,8 . 10–5 K–1) naj bi se premer D0 = 500 mm z ogrevanjem povečal na D1 = 501,5 mm. Izračunaj najmanjšo temperaturno razliko, ki je za to potrebna.
(R: ∆T = 166,66 °K)
6. Prostorninska razteznost petroleja je β = 1,0 . 10–3 K–1. Za koliko se skrči V0 = 1-liter petroleja, ko se ohladi z T0 = 20 °C na T1 = 0 °C? (R: ∆V = 0,02 l)
7. Na črpalki napolnijo 3000-litrsko valjasto cisterno do vrha z bencinom. Temperatura med polnjenjem je T0 = -10 °C. Nato kamion odpeljejo v garažo, kjer je temperatura T1 = +20 °C. Koliko bencina izteče iz cisterne, ko se cisterna in bencin segrejeta na temperaturo okolice? Volumenski temperaturni koeficient raztezanja za bencin je β = 1,2 . 10–3 K–1, linearni temperaturni koeficient raztezanja za jeklo je
α = 1,2 . 10–5 K–1. (R: ∆V = 104,76 l)

## Slide 3: Dodatne naloge