## Slide 1
8 KROŽNI PROCESI
Krožni proces je skupek najmanj treh značilnih termodinamičnih
preobrazb, ki se začenjajo in končujejo v isti točki.
Če se krožni proces vrši v smeri urinega kazalca, iz njega pa pridobivamo delo W0 na račun dovedene toplote, tak krožni proces imenujemo delovni ali desni krožni proces. Od stanja 1–2 poteka raztezanje, od stanja 2–1 stiskanje.
Če pa se krožni proces vrši v nasprotni smeri in je osnovni namen krožnega procesa prenos toplote na račun vloženega dela, imenujemo tak proces toplotni ali levi krožni proces.
1
p [Pa]
V [m3]
Proces brez dela
Desni krožni proces
V [m3]
p [Pa]
V [m3]
p [Pa]
S = konst.
1
2
- Wo
Levi krožni proces

## Slide 2
KORISTNO DELO KROŽNEGA PROCESA
V krožnem procesu se ob različnih preobrazbah pretvarja energija. V splošnem se pri raztezanju delo pridobi ob dovedeni toploti, pri stiskanju pa se delo porablja in toplota odvaja.
Razliko med pridobljenim in porabljenim delom imenujemo koristno delo W0 krožnega procesa.
Če za enostaven krožni proces v mirujočem zaprtem sistemu izrazimo spremembo notranje energije ločeno za stiskanje in raztezanje, iz prvega glavnega zakona termodinamike dobimo:
in po seštevanju obeh enačb:
Na enak način bi z obravnavo enostavnega krožnega procesa v
mirujočem odprtem sistemu prišli do podobne ugotovitve.
ΣW0 = Σ Wi = ΣWti = Σ Qidov – ΣQiodv [J]

## Slide 3
V enačbi z ΣWi označimo vsoto vseh volumskih del in z ΣWti vsoto
vseh tehničnih del krožnega procesa. Vsota vseh v krožni proces
dovedenih toplot je označena z Σ Qidov in vsota vseh iz krožnega
procesa odvedenih toplot z Σ Qiodv.
DESNI KROŽNI PROCES
Iz notranje energije sistema, ki predstavlja vir toplote ali toplo telo, dovajamo toploto v delovni proces, kjer se del toplote pretvarja v delo, preostali del toplote, ki se ne da pretvoriti v delo, pa odvajamo iz procesa v sistem, ki ima nižjo temperaturo in predstavlja hladno telo.
Priprava toplega telesa je povezana z izkoriščanjem
kemične ali jedrske notranje energije goriv in je
povezana s stroški. Kot hladno telo pa se uporablja
okolica kot vedno prisoten toplotni zbiralnik z najnižjo
temperaturo.
toplo telo
hladno telo
Koristno delo delovnega krožnega procesa je pozitivno
in ga iz krožnega proce­sa pridobivamo, kar pomeni, da
je v krožni proces dovedena toplota večja od odvedene toplote.

## Slide 4
LEVI KROŽNI PROCES
S porabo dela se prenaša toplota iz sistemov z nižjo temperaturo v
sisteme z višjo temperaturo. Ko se postavlja zahteva po večjem
toplotnem učinku hlajenja in ogrevanja brez dela, te probleme
rešujejo s pomočjo levih krožnih procesov, kjer je delo, porabljeno
za stiskanje, večje kot delo, pridobljeno pri raztezanju | Wsti| > Wraz!
W = Qdov – |Qodv| < 0
Običajen je:
prenos toplote iz sistemov s temperaturo, ki je nižja od okoliške, v
okolico (hladilni procesi);
prenos toplote iz okolice v sisteme, v katerih je temperatura višja
od okoliške (toplotne črpalke).
Delovna snov v krožnem procesu se imenuje hladilno sredstvo. Toplota, ki se odvaja iz hlajenega sistema, je hladilna toplota QH. Toplota, ki se dovaja v greti sistem, pa je grelna toplota QG.
Velja:
QH = Qdov
oziroma
QG = Qodv