## Slide 1
10 PARA IN PARNI PROCESI
AGREGATNA STANJA
Agregatno stanje je stanje snovi, ki je določeno z značilnimi lastnostmi
in urejenostjo atomov oziroma molekul.
Med agregatna stanja uvrščamo:
trdno agregatno stanje - kjer so atomi razporejeni v kristalno in nadkristalno mrežo z urejeno zgradbo,
kapljevinsko agregatno stanje - razdalje med molekulami so majhne, molekule so prosto gibljive,
plinasto agregatno stanje - molekule se prosto in neurejeno gibljejo z drugimi molekulami.
Med agregatnimi stanji snov prehaja s faznim prehodom. Snov, ki jo
običajno opazujemo, je v obliki kemičnih spojin, polimerov, zlitin ali
čistih kemičnih elementov.

## Slide 2
AGREGATNE PREOBRAZBE
Trdnina, tudi trdna snov, je snov v trdnem agregatnem stanju, ki zavzema stalno prostornino z določeno obliko.
Sublimacija je fazni prehod, pri katerem snov iz trdnega neposredno preide v plinasto agregatno stanje pri tlaku, nižjem od tlaka trojne točke. Sublimacija poteka pri temperaturi sublimacije, ki je odvisna od tlaka.
Ob sublimaciji je trdnini treba dovesti sublimacijsko toploto. Suhi led in jod sta znani snovi, ki sublimirata pri normalnem zračnem tlaku. Pri temperaturah pod lediščem sublimira tudi led.
Plin je snov v takšnem agregatnem stanju, da zavzame obliko posode, pri čemer ne ohranja stalne prostornine in ne tvori gladine, ampak zasede ves razpoložljivi prostor v posodi.
Pline skupaj s kapljevinami uvrščamo med tekočine. Gostota plinov je pri
navadnih pogojih veliko manjša od gostote kapljevin ali trdnin. Stisljivost
plinov je veliko večja od stisljivosti kapljevin.

## Slide 3
Kapljevina je snov v takšnem agregatnem stanju, da zavzame obliko posode, pri čemer pa ohranja stalno prostornino in tvori gladino. Zaradi površinske napetosti kapljevine tvorijo kapljice. Kapljevine skupaj s plini uvrščamo med tekočine.
Fazni prehod ali fazna sprememba je sprememba, pri kateri termodinamični sistem preide iz ene faze v drugo
Fazni diagram za uparjanje pri konstantnem tlaku
T [K]
v [m3/kg]
1
v′1 v1(x) v″1
Področje nasičenosti
kapljevina + para
kapljevina
1′
1″
1p
pregreta para