## Slide 1: tehnična sredstva -strojni elementi

## Slide 2
https://hr.wikipedia.org/wiki/Malte%C5%A1ki_kri%C5%BE_(mehanizam)#/media/Datoteka:Geneva_mechanism_6spoke_animation.gif

## Slide 3: Strojni elementi
Spajajo:
Razstavljive
Nerazstavljive zveze
Prenašajo gibanje:
Zobniki
Veriga
Jermeni
Dušijo gibanje:
Vzmeti
Pretvarjajo gibanje:
Ročični mehanizmi
Krivuljni mehanizmi
Maltežki križ
Omogočajo gibanje:
Osi
Gredi
ležaji
GONILA
Os
Gred; vedno gibljiva, prenaša navor

## Slide 4: GONILA
TIT 8

## Slide 5: OSNOVE
Gonilka, gnano in gonilno (pogonsko) kolo ter gnani in (gonilni) pogonski verižnik  gonilo. Od kje poznamo naštete pojme?
Gonila imenujemo strojne dele, ki so povezani z gibanjem. V tehniških sistemih se nahajajo med pogonskim in gnanim (delovnim) strojem in omogočajo prenos gibanja.

## Slide 6: OSNOVE
Sestavljena so iz elementov, ki gibanje:
  omogočajo (osi, ležaji),
  prenašajo (gredi, zobniki, verige, jermenice, zobate letve),
  pretvarjajo iz ene oblike v drugo (ročični mehanizmi, krivuljni mehanizmi).
Pogonski stroj
Gnani stroj / orodje
GONILO

## Slide 8: POJMI
Prestavno razmerje je razmerje med vrtilno hitrostjo (ali obrati) pogonske gredi in gnane gredi. Poenostavljeno lahko povemo, da je prestavno razmerje enako razmerju med velikostjo gnanega elementa in pogonskega elementa.
Prestavno razmerje podaja naslednja enačba:
  ω … vrtilna hitrost
  n ... število vrtljajev
  Z … število zobnikov
  d … premer
  1 … gonilni
  2 … gnani verižnik
Prav prestavno razmerje je bistveno pri vseh vrstah gonil. Omogoča nam prilagajanje hitrosti gibanja in navora. Pri kolesu to koristimo pri spremembi naklona vozišča.
i = ω1/ω2 = n1/n2 = Z2/Z1 = d2/d1

## Slide 9: POJMI
Multiplikator; prestavno razmerje je manjše od 1 (majhno prestavno razmerje); velik gonilni verižniku/ zobniku in majhen gnani
Reduktor; prestavno razmerje je večje od 1 (veliko prestavno razmerje); majhen gonilni verižnik/ zobnik in velik gnani

## Slide 10: VERIŽNO GONILO  kolo
Dva verižnika in veriga.
  Gonilni in gnani verižnik.
V gonilni / pogonski verižnik vlagamo delo, torej ga spravimo v gibanje mi. Gibanje se preko verige prenese iz gonilnega na gnani verižnik, ki se zaradi tega zavrti  PRENOS GIBANJA
Več verižnikov. Zakaj??
Kaj je vloga dveh malih verižnikov zadaj?

## Slide 11: Prestavno razmerje na kolesu
V praksi definicija prestavnega razmerja pri kolesu povezuje obrate gonilke (pedala) in obrate kolesa. En obrat gonilke je 1/i obrata kolesa.
 | Gonilni zobnik 1 | Gnani zobnik 2 | Prestavno razmerje i | Klanec / po ravnem
Število zob | 55 | 11 |  | 
Število zob | 36 | 42 |  | 
Premer | 25 | 5 |  | 
Premer | 16,5 | 19 |  | 
Vrtljaji | 1 | 5 |  | 
Vrtljaji | 2,33 | 2 |  | 
OPOZORILO! V kolesarskem svetu se nemalokrat prestavno razmerje definira ravno obratno! Z obratno definicijo je lažje povezati obrate gonilke in vrtljaje kolesa (en obrat gonilke v tem primeru pomeni i obratov kolesa). Tudi v nekaterih delovnih zvezkih tehnike in tehnologije je uporabljena ‘kolesarska definicija’.

## Slide 12: ZOBNIŠKO GONILO
Dva zobnika; gonilni in gnani.
Neposredni prenos
stari urni mehanizmi, ročni stroji (ročni vrtalnik), pri avtomobilskem menjalniku, diferencialu …
https://reporter.si/clanek/magazin/razkosje-na-zapestju-633786
https://sl.med-auto.com/samodejno-popravilo/kako-deluje-avtomobilski-diferencial.html
https://www.driving-test-success.com/how-cars-work.htm

## Slide 13: ZOBNIŠKO GONILO
Lastnosti:
  Dolga življenjsko dobo
  Majhne izgube pri prenosu energije
  Precejšnja obraba
  Prenese veliko večje obremenitve kot na primer jermensko gonilo
Za razliko od ostalih omenjenih gonil je zobniško gonilo možno uporabiti pri prenosu gibanja v dveh med seboj pravokotnih smereh  stožčasti zobniki.
https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQxWDYJyhAOen1EHaaTPZo-Gnd6MpeditwmY1kSTtVyH-YEskjT&s

## Slide 14: Polžasto zobniško gonilo, zobata letev
Osi vrtenja valjastega in polžastega zobnika sta pravokotni.
Pogosta uporaba kot reduktorji; zmanjševanje število obratov,  zmanjšanje hitrost vrtenja.
Kombinacija zobnika in zobate letve.
Gonilo, ki krožno gibanje pretvarja v premo ali obratno.

## Slide 15
https://www.truck1-si.com/img/Oprema_za_ravnanje_s_tovorom_Vilicar_Still_R60_40-ful-8045/8045_1812155401139.jpg
https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn%3AANd9GcQWkfoRzlwievNnYG6KcQ0V6FXCRezkuLzSpoUGsH4a_mFB9J7q&usqp=CAU

## Slide 16: Planetarno gonilo
Prisotnih je več zobnikov, ki so razporejeni okrog osrednjega, kot planeti okrog Sonca. Video
Avtomatski menjalnik

## Slide 17: Zanimivost: verižnik ali zobnik?
Zobniki imajo prenos gibanja neposredno iz zoba enega zobnika na zob drugega  zobnika se vrtita v nasprotnih smereh.
Verižniki so povezani z verigo, preko katere se prenaša gibanje  oba verižnika se vrtita v isto smer.
Ni enako!!

## Slide 18: JERMENSKO GONILO
Jermensko gonilo je sestavljeno iz (vsaj) dveh jermenic, ki sta povezani z jermenom.
Ločimo več vrst jermenov:
  zobati jermen,
  ploščati jermen,
  klinasti jermen.
https://tehimpex.si/sl/izdelki/pogonska-tehnika/jermeni-jermenice/zobati-jermeni-za-sinhronske-prenose
https://www.opara.si/img/p/4/0/2/3/3/9/8/4023398-thickbox_default.jpg
https://cdn.autoersatzteile.de/thumb?m=1&id=781235&lng=si&n=2&ccf=94077766

## Slide 19: JERMENSKO GONILO
Uporaba:
  Avtomobili
  Pralni stroj
  Vrtalni stroj
Ali lahko dosežemo, da se ena jermenica vrti v eno smer, druga pa v nasprotno?
  Rešitev
https://i.pinimg.com/236x/ea/20/68/ea2068d63253681c634b176a616eb6c5--timing-belt-what-is.jpg
https://cdn.pctech-support.com/img/107/chto-delat-esli-sletaet-remen-s-barabana-stiralnoj-mashini.jpg

## Slide 20: TORNO GONILO
Princip trenja (kot jermensko gonilo)
Običajno hrapava površina dveh vrtečih elementov (torna kolesa)
Kolesarski dinamo
https://www.t3tech.si/trendi/novica/bodo-na-kolesih-spet-imeli-dinama
http://gearingsystem.blogspot.com/2012/02/friction-wheels.html
https://www.shutterstock.com/image-photo/close-on-bicycle-generator-225039784

## Slide 21: STROJNI MEHANIZMI
ROČIČNI MEHANIZEM;
  pretvarjanje premega gibanja v kroženje in obratno (avtomobili, parne lokomotive)
KRIVULJNI MEHANIZEM;
  odmični mehanizem za ventile
Nepremični del
vzmet
https://www.turizem-divaca.si/mma/2/2006010615494409/mid/
https://www.ffri.hr/~mdundjer/Elementi%20strojeva%20II/18-Mehanizmi.pdf